## Slide 1: 6. Техническая защита информации

## Slide 2: Побочная система связи
Физические процессы, происходящие в технических средствах при их функционировании, создают побочные излучения, которые в той или иной степени связаны с обрабатываемой информацией.
Эти побочные излучения могут рассматриваться как непреднамеренная передача конфиденциальной информации по некоторой «побочной (нелегальной) системе связи» со злоумышленником.
В технических средствах защиты информации побочную систему связи называют техническим каналом утечки информации (ТКУИ).

## Slide 3: ТКУИ
Причинами образования ТКУИ могут быть:
несовершенство схемных конструктивных и технологических решений технических средств обработки информации;
эксплуатационный износ конструктивных элементов изделий (изменение параметров элементов, нештатный режим работы, аварийный выход из строя);
отсутствие или несовершенство средств защиты технических средств обработки информации от побочных излучений и др.

## Slide 4: ТКУИ
Первопричиной появления ТКУИ являются процессы преобразования энергии, выполняемые различными физическими преобразователями. Каждый преобразователь действует на определенных физических принципах и образует присущий этим принципам побочный канал передачи информации – канал утечки.
В электронных системах преобразование информации о различных физических явлениях в форму электрического сигнала осуществляют специальные чувствительные устройства – датчики.

## Slide 5: Датчики и преобразователи
С точки зрения образования ТКУИ датчики разделить на два вида:
• штатные – специально разработанные для преобразования информации;
• случайные, образующиеся при функционировании электронного устройства.
Физический преобразователь воспринимает определенные воздействия и в ответ порождает различные реакции, способствующие образованию ТКУИ различной физической природы.

## Slide 6: Варианты образования ТКУИ
Наводки ЭМ-излучений
Акустическое воздействие
Положительная обратная связь
Преобразователь
элемент,
устройство,
изделие и т. п.
Побочные
излучения
Паразитная
генерация
По цепям
питания
По цепям
заземления
Утечка
Воздействия
Реакция

## Slide 7: ТКУИ для ведения технической разведки
С точки зрения умышленного формирования побочной системы связи для целей технической разведки ТКУИ представлены тремя главными компонентами:
• объектом разведки;
• техническим средством разведки (ТСР), предназначенным для получения разведывательной информации об объекте разведки;
• физической средой, в которой распространяется информационный сигнал от объекта разведки к ТСР.

## Slide 8: Способы получения разведывательной информации
Объект
разведки
ТСР
ТКУИ
Физическая среда

## Slide 9: Основные объекты разведки
Основными объектами разведки и, соответственно, объектами защиты являются:
• основные технические средства и системы (ОТСС);
• вспомогательные технические средства и системы (ВТСС);
• дополнительны средства и системы, обеспечивающие работу ОТСС и ВТСС;
• посторонние проводники.

## Slide 10: Основные технические средства и системы
Основные технические средства и системы (ОТСС) предназначены для приема, хранения, обработки, отображения, размножения и передачи секретной и конфиденциальной информации.
Они размещаются в специально выделенных помещениях, подлежат физической защите и защите от утечки информации по ТКУИ.

## Slide 11: Основные технические средства и системы
информационные ресурсы;
информационные системы и системы управления;
средства визуального отображения информации;
системы видеозаписи и внутреннего телевидения;
средства изготовления и размножения документов;
аппаратура звукозаписи и синхронного перевода;
системы внутренней телефонной связи;
соединительные линии перечисленного выше оборудования и другие технические средства обработки информации.

## Slide 12: Вспомогательные технические средства и системы
К вспомогательным техническим средствам и системам (ВТСС) относятся технические средства и системы, непосредственно не используемые для обработки секретной и конфиденциальной информации, но находящиеся в защищенных помещениях совместно с ОТСС и выполняющие вспомогательные функции.

## Slide 13: Вспомогательные технические средства и системы
системы и средства городской автоматической телефонной связи;
системы и средства радиосвязи;
средства и системы радиовещания и телевидения;
системы и средства проводной радиотрансляционной сети;
системы и средства охранной и пожарной сигнализации;
системы и средства оповещения и сигнализации;
контрольно-измерительная аппаратура;
средства оргтехники и др.

## Slide 14: Дополнительные средства и системы
Для обеспечения нормального функционирование ОТСС, ВТСС и обслуживающего персонала в выделенном помещении необходим ряд дополнительных средств и систем, обеспечивающих их работу:
• системы электропитания;
• системы заземления;
• системы вентиляции;
• системы кондиционирования и др.

## Slide 15: Посторонние проводники
В выделенном помещении или пересекающих его могут быть различные конструктивные элементы, которые также представляют потенциальную угрозу возникновения ТКУИ. К ним относятся:
линии связи, провода и кабели, не относящиеся к ОТСС и ВТСС;
трубы систем отопления, водоснабжения;
металлические и железобетонные конструкции;
другие токопроводящие конструкции.

## Slide 16: Технические средства разведки
Технические средства разведки (ТСР) предназначены для обнаружения приема, обработки и передачи сигналов разведывательной информации путем использования ТКУИ любой физической природы (электромагнитной, электрической, акустической, оптической и др.)
Передача разведывательной информации может осуществляться в различных физических средах: газовых, жидкостных и твердых. Чаще всего:
в качестве газовой среды используется атмосфера;
в качестве жидкостной среды - водные коммуникации;
в качестве твердой среды - конструктивные элементы зданий и сооружений, провода кабели, грунт и т. п.

## Slide 17: Разведывательная информация
Материальными носителями разведывательной информации являются, как правило, сигналы, представляющие собой колебания (волны) различной физической природы: электрические, электромагнитные, акустические и др.
Информация в сигналах представлена различными параметрами этих колебаний: амплитудой, частотой, фазой, длительностью.
Материальными носителями разведывательной информации могут быть также различные предметы, содержащие разведывательную информацию.

## Slide 18: Контролируемая зона
Помещения и территории, где расположены ОТСС и ВТСС, и которые могут использоваться также для проведения различных закрытых (с точки зрения ИБ) мероприятий (совещания, переговоры, инструктажи и т. п.), нуждаются в особой защите.
Такие помещения и территории в обязательном порядке снабжаются различными средствами технической и информационной защиты, контролируются пропускной системой и объединяются понятием контролируемой зоны (КЗ).

## Slide 19: Аппаратные закладки
В КЗ силами технических разведок могут быть внедрены ТСР, скрытно устанавливаемые в ОТСС, ВТСС, посторонних проводниках, мебели и других местах КЗ. Такие устройства называются аппаратными закладками.
Аппаратные закладки представляют собой электронные устройства, осуществляющие перехват информации в КЗ по различным ТКУИ и передающие эту информацию на приемный пункт технической разведки. Перехватываемая информация передается по радиоканалу, или вначале записываться на встроенное электронное ЗУ, а затем передается на приемный пункт технической разведки.

## Slide 20: Контролируемая зона
Контролируемая зона в процессе своей жизнедеятельности нуждается в самых различных коммуникациях с внешним миром и потому не может быть полностью изолированной от него.
За пределы КЗ, как правило, выходят различные соединительные линии ОТСС и ВТСС а также посторонние проводники, не связанные с ОТСС и ВТСС, которые также представляют собой потенциальные ТКУИ.

## Slide 21: Опасная зона
За пределами КЗ, но в определенной близости от нее могут находится ТСР, воспринимающие побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН) от ОТСС, соединительных линий ОТСС и ВТСС и посторонних проводников, выходящих за пределы КЗ, а также информационные сигналы от аппаратных закладок (при их наличии в пределах КЗ).
Цепи ВТСС или посторонние проводники, воспринимающие ПЭМИН от средств ОТСС могут образовывать случайные антенны, с которых средствами ТСР снимается разведывательная информация.

## Slide 22: Случайные антенны
Случайные антенны могут быть сосредоточенными и распределенными.
Сосредоточенная случайная антенна образуется при работе определенного технического устройства с сосредоточенными в нем параметрами (телефонный аппарат, громкоговоритель радиотрансляционной сети и т. п.).
Распределенные случайные антенны образуются на проводниках с распределенными параметрами: соединительных проводах кабелях, металлических трубах и металлоконструкциях и т. п.

## Slide 23: Опасная зона
Пространство вокруг КЗ, в пределах которого могут располагаться активные ТСР, посторонние проводники, с которых возможен съем информационных сигналов, случайные антенны, на которых может наводиться информационный сигнал выше допустимого уровня, называется опасной зоной.

## Slide 24: Контролируемая и опасная зоны
ВТСС
ОТСС
ТСР
Закладки
Контролируемая зона
ТСР
Посторонние проводники
Опасная зона
СА

## Slide 25: Классификация ТКУИ
• электромагнитные;
• электрические;
• параметрические;
• акустические;
• акустоэлектрические;
• виброакустические;
• вибрационные;
• индукционные;
• оптико-электронные;
• визуально-оптические;
• материально-вещественные.
По физическим принципам снятия разведывательной информации ТКУИ делятся на следующие группы:

## Slide 26: Классификация ОТСС
ОТСС, предназначенные для приема обработки и передачи конфиденциальной информации, делятся на ряд основных разновидностей:
• средства и системы обработки конфиденциальной информации;
• средства и системы передачи конфиденциальной информации по каналам связи;
• средства и системы обработки речевой информации;
• средства и системы обработки видовой информации.
С каждой из этих разновидностей ОТСС связаны свои указанные выше физические группы ТКУИ.

## Slide 27: Комплексная классификация ТКУИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ |  |  | 
При обработке в ОТСС | При передаче по линиям связи | При прослушивании речевых сообщений | При обработке изображений
Электромагнитные | Электромагнитные | Акустические | Наблюдение за объектами
Электрические | Электрические | Виброакустические | Съемка объектов
Паразитные связи | Индукционные | Параметрические | Съемка документов
Параметрические |  | Акустоэлектрические | 
 |  | Оптико-электронные | 

## Slide 28: Электромагнитные каналы утечки информации в ОТСС
Функционирование ОТСС связано с протеканием по его токоведущим элементам электрических токов различных частот, которые порождают магнитные и электрические поля, называемые побочными электромагнитными излучениями (ПЭМИ).
Переменные ЭМ поля создаются также в пространстве, окружающем соединительные линии (провода, кабели) ОТСС.
ПЭМИ ОТСС могут также создавать наводки информационных сигналов в посторонних токоведущих линиях и токопроводящих конструкциях (ПЭМИН).

## Slide 29: Образование ТКУИ за счет ПЭМИН
ТКУИ за счет ПЭМИН могут создаваться:
• низкочастотными ЭМ полями при работе ОТСС и ВТСС;
• влиянием на ОТСС и ВТСС электрических, магнитных и акустических полей;
• при возникновении паразитной ВЧ генерации;
• при прохождении информативных сигналов в цепи электропитания;
• при взаимном влиянии цепей;
• при прохождении информативных сигналов в цепи заземления;
• при паразитной модуляции сигнала;
• вследствие ошибочных несанкционированных действий.

## Slide 30: ТКУИ по каналам ПЭМИН
В зависимости от физической природы возникновения информационных сигналов, а также среды их распространения и способов перехвата, ТКУИ по каналам ПЭМИН можно разделить на электромагнитные и электрические.

## Slide 31: Электромагнитные ТКУИ в ОТСС
Протекание электрических токов по цепям электронных элементов ОТСС приводит к появлению в окружающем пространстве электромагнитного поля.
При этом параметры электрических токов (сила тока, напряжение, частота, фаза) могут изменяться по закону формируемых в ОТСС информационных сигналов.
В результате электромагнитное поле, образуемое вокруг работающих ОТСС, может стать источником сигналов, модулированных по закону формируемых в ОТСС информационных сигналов.

## Slide 32: Электромагнитные ТКУИ в ОТСС
Основными причинами возникновения электромагнитных ТКУИ в ОТСС являются:
• ПЭМИН, образующиеся при протекании информационных сигналов по элементам ОТСС;
• ПЭМИ ВЧ-генераторов ОТСС, модулированные информационным сигналом;
• паразитное ПЭМИ ОТСС, модулированное информационным сигналом (например, на частотах самовозбуждения УНЧ).

## Slide 33: ПЭМИН при работе СВТ
При обработке информации средствами вычислительной техники (СВТ), в т. ч. персональными компьютерами (ПК), ПЭМИН возникают в следующих режимах:
• вывод информации на экран монитора;
• ввод данных с клавиатуры;
• запись информации на накопители;
• чтение информации с накопителей;
• передача данных в каналы связи;
• вывод данных на периферийные печатные устройства;
• запись данных от сканера на магнитный носитель.

## Slide 34: Схема ЭМ ТКУИ за счет ПЭМИН СВТ
Источник сигнала
Воздушная
среда
ПЭМИН
Помехи
СВТ
Граница КЗ
ТСР ПЭМИН
Граница ОЗ
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

## Slide 35: Электрические каналы утечки информации в ОТСС
Причины возникновения электрическихТКУИ в ОТСС:
• наводки ЭМ излучений ОТСС на соединительные линии ВТСС и посторонние проводники, выходящие за пределы КЗ;
• паразитные связи и наводки в схемах ОТСС;
• паразитные обратные связи через источники питания;
• утечка информации по цепям заземления;
• утечка информации путем непосредственного подключения к соединительным линиям ВТСС и посторонним проводникам;
• утечка информации с использованием аппаратных закладок.

## Slide 36: Параметрические ТКУИ в ОТСС
При проведении в выделенных помещениях конфиденциальных переговоров, соответствующая речевая информация образует акустическое поле.
Воздействие этого акустического поля на элементы ВЧ генераторов ОТСС и ВТСС выражается в возникновении незначительных колебаний давления, изменяющихся по закону акустического сигнала.
Колебания давления незначительно изменяют взаимное расположение элементов схем, проводов в обмотках катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, изменяют расстояния между обкладками конденсаторов и т. п.

## Slide 37: Параметрические ТКУИ в ОТСС
Указанные явления могут привести к соответствующим изменениям параметров высокочастотных сигналов генераторов ОТСС и ВТСС, т. е. их модуляции информационным акустическим сигналом.
Модулированные информационным акустическим сигналом высокочастотные колебания излучаются в окружающее пространство и могут быть перехвачены и детектированы средствами радиоразведки.
Такой параметрический технический канал утечки информации называется пассивным.

## Slide 38: Пассивный параметрический ТКУИ
Источник сигнала
Среда распространения
ВТСС
Приемник сигнала
Акустический сигнал
Радиоизлучения

## Slide 39: Параметрические ТКУИ в ОТСС
Параметрический технический канал утечки информации может быть реализован и методом ВЧ- облучения помещения, где установлены ВТСС, обладающие «микрофонным эффектом», или закладные устройства, параметры которых изменяются по закону изменения акустического (речевого) сигнала.
При облучении мощным ВЧ-сигналом помещения, в котором установлено закладное устройство, происходит переизлучение электромагнитного поля. При этом за-кладка обеспечивает модуляцию переизлученного сигнала по закону изменения речевого сигнала. Подобный параметрический технический канал утечки информации называется активным.

## Slide 40: Активный параметрический ТКУИ
Источник сигнала
Среда распространения
ВТСС
Приемник сигнала
Акустический сигнал
ВЧ-радиосигнал облучения
Отраженный радиосигнал

## Slide 41: ТКУИ при передаче данных
Системы передачи данных по типу используемой среды передачи подразделяются на:
системы с открытой передающей средой;
системы с непрерывной передающей средой.
К разновидностям открытой передающей среды относятся различные радиолинии: KB, УКВ, радиорелейные, тропосферные и космические каналы связи, различные виды телефонной радиосвязи (в т. ч. сотовой).
В качестве непрерывной передающей среды используются проводные, кабельные и волоконно-оптические линии связи.

## Slide 42: Классификация систем передачи данных в зависимости от среды
Технические системы передачи данных
Технические системы передачи данных с открытой передающей средой
Технические системы передачи данных с непрерывной передающей средой
КИ и УКИ радиосвязь, радиорелейные, тропосферные, космические каналы связи, различные виды телефонной радиосвязи
Проводные, кабельные и волоконно-оптические линии связи

## Slide 43: Перехват информации, передаваемой по каналам связи
Технические каналы перехвата информации, передаваемой по каналам связи
Перехват ЭМИ на частотах работы передатчиков систем и средств связи
Электромагнитный
Съем информации, путем контактного подключения к линиям связи
Электрический
Бесконтактный съем информации с кабельных линий связи
Индукционный
Перехват информации, передаваемой по каналам радио-, радиорелейной связи
Съем информации, передаваемой по кабельным линиям связи
Съем информации с волоконно-оптических линий связи
Волоконно-оптический

## Slide 44: Подвижная радиосвязь
Доминирующее положение на рынке подвижной радиосвязи сегодня занимают:
• системы с жестко закрепленными каналами связи;
• транкинговые системы;
• системы сотовой связи;
• системы персонального радиовызова – пейджинга;
• системы беспроводных телефонов.

## Slide 45: Системы с жестко закрепленными каналами связи
Системы связи с жестко закрепленными каналами связи используются преимущественно в государственных и коммерческих организациях, правоохранительных органах, подразделениях по чрезвычайным ситуациям, службах экстренной помощи и т. п.
То есть сфера применения этих систем ориентирована на высокую оперативность установления связи с применение средств защиты сообщений. Основные частотные диапазоны этих систем: 100-200, 340-375, 400-520 МГц.

## Slide 46: Транкинговые системы
Основными потребителями услуг транкинговой связи являются: вооруженные силы, правоохранительные органы, службы экстренного вызова, службы безопасности, таможня, муниципальные органы, службы охраны и сопровождения, банки, службы инкассации, аэропорты, железные дороги, строительные компании и т. п.
Транкинговые системы не ориентированы на жесткое закрепление каналов связи. Абонентам в каждом очередном сеансе связи предоставляется любой свободный канал из общего пучка частотных каналов.
В транкинговой сети связь между абонентами обеспечивает специальная приемо-передающая базовая станция. Радиус действия базовой станции составляет 8-50 км.

## Slide 47: Системы сотовой связи
Сотовые сети связи представляют собой совокупность примыкающих друг к другу сот (зон, ячеек), каждая из которых обслуживает связью зону радиусом в несколько километров.
В каждой соте размещается стационарная приемо-передающая радиостанция, связанная проводной связью с центральной станцией сотовой сети соответствующего мобильного оператора.
В каждом очередном сеансе связи абоненту предоставляется любой свободный канал связи из общего пучка частотных каналов (обычно их 7-10).

## Slide 48: Системы сотовой связи
При пресечении абонентом границы зоны, он автоматически без прерывания разговора получает другую свободную частоту в новой соте.
В сотах, не примыкающих друг к другу, возможно повторное использование одних и тех же частот без взаимных помех. Эта особенность сотовых сетей решила проблему дефицита частотного ресурса.
В настоящее время сотовая связь стала наиболее востребованной и может покрывать обширные территории, которые в России непрерывно увеличиваются.

## Slide 49: Системы персонального радиовызова – пейджинга
Обеспечивают беспроводную одностороннюю передачу буквенно-цифровых и звуковых сообщений ограниченного объема в пределах обслуживаемой зоны.
Диапазон частот систем персонального вызова 80-930 МГц.
В настоящее время с появлением сотовой связи пейджинг сильно утратил свое значение.

## Slide 50: Системы беспроводных телефонов
Делятся на аналоговые и цифровые.
Аналоговые беспроводные телефоны получили распространение преимущественно в жилых помещениях и небольших учреждениях. Они представляют собой комплект из базовой станции, подключенной к городской телефонной сети, и переносного радиотелефонного аппарата.
Цифровые системы представляют собой сети маломощных радиотелефонов, обслуживаемые одной базовой радиостанцией. Цифровые методы обработки сигнала, позволяют использовать стойкое шифрование передаваемых сообщений.

## Slide 51: Системы беспроводных телефонов
Как в аналоговых, так и в цифровых беспроводных телефонах в каждом очередном сеансе связи абонентам выделяется любой свободный канал связи из общего пучка частотных каналов.
Дальность действия сертифицированных беспроводных телефонов мощностью 10 мВт составляет 25-200 м. Дальность действия беспроводных телефонов мощностью 0,35-1,2 Вт может составлять от нескольких километров до нескольких десятков километров
Используются цифровые беспроводные телефоны преимущественно в крупных компаниях в качестве внутриучрежденческого средства связи.

## Slide 52: Радиорелейные и космические системы связи
Радиорелейная связь строится с использованием промежуточных узлов-ретрансляторов.
В космических системах связи в качестве узлов-ретрансляторов используются спутники, расположенные на геостационарных и высоких эллиптических орбитах.
Радиорелейные линии (РРЛ) связи подразделяются на:
РРЛ прямой видимости;
тропосферные РРЛ;
спутниковые РРЛ.
РРЛ работают они в диапазоне дециметровых и сантиметровых волн.

## Slide 53: РРЛ прямой видимости
РРЛ прямой видимости представляет собой цепочку приемопередающих радиостанций, отстоящих друг от друга на расстоянии прямой видимости антенн (50-70 км). Каждая радиостанция принимает сигнал от соседней станции, усиливает его и передает (транслирует) сигнал на следующую станцию цепочки.
РРЛ прямой видимости используются для многоканальной передачи телеграфных, телефонных и телевизионных сигналов в диапазоне деци-метровых (0,3-3 ГГц) и сантиметровых (3-30 ГГц) волн.

## Slide 54: Тропосферные РРЛ
Тропосферные РРЛ основаны на использовании эффекта отражения и рассеяния тропосферой Земли радиоволн дециметрового диапазона. Это позволяет размещать радиорелейные станции на больших расстояниях друг от друга (400-600 км).
Тропосферным РРЛ свойственно большое ослабление сигнала, поэтому на радиорелейных станциях используются высокочувствительные радиоприемники с антеннами больших размеров и радиопередатчики большой мощности.
Практическое значение тропосферных РРЛ состоит в возможности обеспечения средствами связи весьма отдаленных и труднодоступных районов.

## Slide 55: Космические системы связи
Ретранслятором в КСС служит искусственный спутник Земли (ИСЗ), который выводится на геостационарную или высокую эллиптическую орбиту.
Линия связи через ИСЗ состоит из двух оконечных наземных станций и ретранслятора на борту ИСЗ.
Наземные станции оборудуются параболическими антеннами с непрерывным наведением на антенну ИСЗ. Сигналы, посылаемые с наземной станции, принимаются и усиливаются ретранслятором ИСЗ, преобразуются по частоте и излучаются в сторону другой наземной станции.
Наземные станции, далеко отстоящие друг от друга, имеют непосредственный доступ к спутнику в одно и то же время.

## Slide 56: Перехват информации в линиях радиосвязи
Для перехвата информации, передаваемой с использованием радиорелейных и космических систем связи, используются средства радиоразведки, а для перехвата разговоров, ведущихся с использованием телефонов сотовой связи, используются специальные комплексы перехвата систем сотовой связи.
Современные комплексы перехвата систем сотовой связи могут обеспечить слежение за вызывными каналами по 21 соте одновременно, позволяют контролировать и регистрировать телефонные разговоры 10 и более выбранных абонементов.

## Slide 57: Виды проводных линий связи
Различают следующие виды проводных линий связи (ЛС) между источником и приемником информации:
• несимметричная однопроводная;
• несимметричная двухпроводная;
• одиночный проводник;
• симметричная витая пара;
• коаксиальный кабель;
• симметричная двухпроводная;
• симметричный кабель.

## Slide 58: Перехват информации с проводных электрических ЛС
Возможны три способа несанкционированного подключения к проводным и кабельным линиям связи с целью перехвата информации:
• контактное параллельное;
• контактное последовательное;
• бесконтактное индукционное.

## Slide 59: Перехват информации в проводных электрических ЛС
Согласующее
устройство
Аппаратура
перехвата
Устройство
компенсации
падения напряжения
Аппаратура
перехвата
Кабельная линия связи

## Slide 60: Перехват информации с телефонных ЛС
Возможности перехвата информации с телефонных линий связи зависят от точек доступа к ней.
В случае успешной реализации доступа к телефонной линии связи, переговоры абонентов могут записываться на диктофон или передаваться по радиоканалу в пункт приема технической разведки.

## Slide 61: Общая схема телефонной ЛС
Терминал
Двухпроводная
абонентская линия
Многоканальная
аппаратура
Терминал
НЧ-сигнал
Телефонный аппарат, факс, ПК и т. п.
Симметричный ВЧ кабель
Многоканальная
аппаратура
Двухпроводная
абонентская линия
ВЧ-сигнал
АТС
АТС
Телефонный аппарат, факс, ПК и т. п.
НЧ-сигнал

## Slide 62: Телефонные закладки
Устройства, подключаемые к телефонным линиям связи называют телефонными закладками.
В настоящее время применяется много разновидностей телефонных закладок, отличающихся по:
виду исполнения,
месту установки,
типу источника питания,
способу подключения,
способу передачи информации.

## Slide 63: Телефонные закладки
Телефонные закладки
По виду исполнения
По месту установки
По типу источника питания
По способу подключения к линии
По способу передачи информации
Отдельные модули
В корпусе ТА
От телефонной линии
В разрыв одного провода
По радиоканалу
Камуфлиро-ванные
В телефонной розетке
От автономных источников
Параллельное
По телефонной линии
Через индукц. датчик
В телефонной линии

## Slide 64: Перехват информации с радиотелефонных ЛС
Радиотелефонная линия связи представляет собой комплекс из двух радиостанций, одна из которых является базовой, в роли которой выступает ГТС, вторая – подвижная абонентская.
Перехват разговоров с радиотелефонной линии связи может осуществляться качественным радиоприемником с высокой чувствительностью в соответствующем диапазоне частот и хорошей антенной. Радиоприемник может дополняться устройством звукозаписи. Дальность перехвата зависит прежде всего от высоты и направленности антенны и чувствительности приемника.

## Slide 65: Перехват информации с радиотелефонных ЛС
Применение пеленгатора позволяет также установить местоположение абонента. Для этого могут использоваться современные пеленгаторы доплеровского типа, снабженные лишь одной антенной мачтой с множеством (более десятка) дипольных антенн.
Вместо дорогостоящих пеленгаторов могут использоваться радиомаяки, которые скрытно устанавливаются в автомобиле, аксессуарах, вещах абонента.
Для затруднения перехвата радиотелефонных разговоров применяется перестройка частот по определенному закону, а также специальные виды модуляции несущего ВЧ сигнала.

## Slide 66: Перехват разговоров с сотовой ЛС
В настоящее время радиотелефонные линия связи представлены в основном сотовой связью.
Перехват разговоров, ведущихся по сотовой связи, является существенно более сложной задачей и требует использования специальной более сложной аппаратуры.
Это обусловлено тем, что разговоры абонентов в сотовой сети не привязаны к фиксированным несущим частотам и могут вестись на любой свободной частоте в пределах диапазонов частот всех задействованных в связи сот.
Переключение каналов частот в сотовой связи осуществляется автоматически с помощью неслышимых служебных сообщений.

## Slide 67: Перехват разговоров с сотовой ЛС
Реализация перехвата сообщений абонентов сотовой связи основана на использовании специальных радиоприемных устройств с декодером служебных сообщений, идущих между сотовым телефоном и сотовой станцией.
Декодер позволяет осуществлять расшифровку служебных сообщений и автоматически настраивать оператора на частоту используемого частотного канала.
Это позволяет оператору прослушивать разговоры абонентов сотовой сети без перерывов в приеме.

## Slide 68: Перехват разговоров с сотовой ЛС
Комплексы перехвата информации с систем сотовой связи обеспечивают слежение за переговорами 10 и более абонентов в 20 сотах одновременно как по входящим, так и по исходящим звонкам.
Кроме контроля переговоров комплексы могут выполнять функции: контроля переговоров по заданному номеру, запись переговоров, ведения базы данных по заданным сотам, «сканирования» телефонов, перехвата входящей связи контролируемого абонента.
Функция «сканирования» телефонов позволяет скрытно определять телефонный номер абонента и другие служебные параметры телефона.

## Slide 69: Перехват разговоров с сотовой ЛС
Проблема перехвата сообщений абонентов сотовой связи существенно усложняется, если в сети установлена криптографическая защита речевой информации.
Однако даже и в этом случае полной гарантии защиты дать нельзя, поскольку существуют специальные комплексы радиоперехвата с возможностью анализа зашифрованных сигналов.
Стоимость подобной аппаратуры чрезвычайно дорога (превышает 1 млн $) и может использоваться только организациями, обладающими соответствующими средствами.

## Slide 70: Перехват пейджинговых сообщений
Для этого используются специальные программно-аппаратные комплексы, в состав которых входят: сканирующий радиоприемник; ПК с устройством преобразования входного сигнала и специальное ПО. Они позволяет решать следующие основные задачи:
• прием, декодирование и сохранение сообщений;
• фильтрация сообщений по абонентам;
• автоматический перевод сообщений на нужный язык;
• обработка и печать файлов сообщений;
• декодирование зашифрованных сообщений.

## Slide 71: Государственный контроль телефонной связи
В России в отношении как обычных, так и сотовых телефонных сетей предусмотрен государственный контроль, обязывающий всех операторов телефонной и мобильной связи обеспечивать доступ российских спецслужб к своим сетям.
Система контроля позволяет прослушивать разговоры и определять местоположение абонента телефона, даже если по нему не ведется разговор.

## Slide 72: Перехват разговоров с радиорелейных систем связи
Перехват междугородных телефонных переговоров, ведущихся в радиорелейных линиях связи, является более сложной задачей.
Радиорелейные линии связи России являются многоканальными системами передачи данных (до 3600 каналов).
Передающие антенны радиорелейных линий связи имеют узкую диаграмму направленности, что ограничивает возможность перехвата сообщений лишь в небольших удалениях от радиорелейной станции.

## Slide 73: Перехват сообщений с космических каналов связи
Перехват сообщений с космических каналов связи осуществляется спутниками разведки, которые выводятся на геостационарные и высокие эллиптические орбиты.
Современные спутники разведки позволяют осуществлять прослушивание каналов радиосвязи в диапазоне частот от 0,5 МГц до 40 ГГц, обладают высокой чувствительностью и точностью привязки контролируемого источника радиосигнала к местности. Такие спутники могут одновременно перехватывать до 3000 каналов связи.
Передача информации на наземные пункты ее приема и обработки осуществляется через спутники-ретрансляторы.

## Slide 74: Волоконно-оптические линии связи
Линейный тракт волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) включает в себя активные и пассивные компоненты.
Активными компонентами ВОЛС являются: лазер, модулятор, усилитель, регенератор, фотоприемник.
Пассивными компонентами ВОЛС являются: волоконно-оптический кабель, оптическая муфта, оптический кросс, мультиплексор/демультиплексор.
Направленная передача световой энергии в ВОЛС происходит вследствие полного внутреннего отражения света на границе между сердцевиной и оболочкой.
ВОЛС обладает очень высокой плотностью информации на единицу поперечного сечения.

## Slide 75: Волоконно-оптические линии связи
Основными преимуществами ВОЛС являются: малые физические размеры всех элементов системы; абсолютная защищенность от электрических наводок; отсутствие излучения в окружающую среду; малое число регенерационных усилителей.
Преимущества ВОЛС по сравнению с электрическими кабелями: высокая плотность информации на единицу поперечного сечения; высокая помехозащищенность от воздействий окружающей среды; гальваническая развязка элементов по питанию; отсутствие ПЭМИН; сложность несанкционированного подключения.

## Slide 76: Перехват информации с ВОЛС
Перехват с ВОЛС возможен при создании или использовании участков неоднородности световода, на которых происходит частичное рассеивание оптического сигнала в окружающее пространство, которое может быть воспринято оптическим приемником разведки.
Участки неоднородности световода могут возникать вследствие несогласованности стыкуемых волокон, наличия зазоров между торцами световодов, разницы диаметров стыкуемых волокон и т. п.
Обнаружить утечку информации с ВОЛС очень трудно. Современной аппаратуре НСД к ВОЛС достаточно отобрать всего 0,001 % световой мощности для уверенного перехвата информации с ВОЛС.

## Slide 77: Речевая информация
Если источником информации является голосовой аппарат человека, информация называется речевой.
С точки зрения технической разведки перехватываемая речевая информация представляет наивысшую ценность по нескольким причинам:
• устная передача сведений применяется в тех случаях, когда эти сведения не могут быть доверены ИС;
• в речевых сообщениях часто дается оценка их значимости для решения тех или иных задач;
• озвученная речевая информация, обычно является самой актуальной;

## Slide 78: Речевая информация
• речь часто отражает отношение оратора к сообщению, что позволяет получить некоторые характеристики личности говорящего;
• существует техническая возможность идентифицировать личность оратора по голосу.
Указанные причины определяют первостепенный интерес противоборствующей стороны к непосредственному прослушиванию речи в помещениях и на территориях, которые в обязательном порядке снабжаются различными средствами информационной защиты, контролируются пропускной системой объединяются понятием контролируемой зоны.

## Slide 79: Речевая информация
Характеристики речи определяются семантической, фонетической и физической составляющими.
Семантическая составляющая характеризует смысл понятий, передаваемых речью. Фонетическая характеризует звуковой состав. Физическая составляющая характеризует речь как акустический сигнал.
Из физических характеристик речи следует особо отметить частотную (формантную) область, в которой располагается основная мощность речевого сигнала. Форманты расположены в диапазоне частот 150-8600 Гц, причем 95 % энергии речевого сигнала лежит в диапазоне 175-5600 Гц, а основная энергия сосредоточена в области частот 300-3000 Гц.

## Slide 80: Речевая информация
Пространство, в котором распространяются акустические колебания (волны), называют акустическим (звуковым) полем, направление распространения акустических колебаний – акустическим лучом, а поверхность, соединяющую все смежные точки поля с одинаковой фазой колебания частиц среды, – фронтом волны.
Акустические (звуковые) сигналы представлены упругими волнами механических колебаний в твердой, жидкой и газообразной средах в полосе частот от 16 до 20000 Гц. Это диапазон, который может восприниматься органами слуха человека. Акустические колебания с частотой < 16 Гц – инфразвук, от 20 кГц до 1 ГГц – ультразвук, >1 ГГц – гиперзвук.

## Slide 81: Источники акустических колебаний
Источники акустических колебаний разделяют на:
• первичные – органы речи человека, музыкальные инструменты, струны, звуки работающей техники;
• вторичные – электроакустические преобразователи акустических колебаний в электрические и обратно (пьезоэлементы, микрофоны, телефоны, громкоговорители и др.) и технические устройства, в которых эти преобразователи используются.

## Slide 82: Виды ТКУИ речевой информации
В зависимости от среды распространения акустических колебаний и способов их перехвата различают следующие ТКУИ речевой информации:
• акустические;
• виброакустические;
• акустоэлектрические;
• акусто-оптоволоконные;
• оптоэлектронные;
• параметрические.

## Slide 83: Акустические ТКУ речевой информации
Источником речевых сигналов является артикуляционный аппарат человека средой распространения – воздушное пространство, а приемниками – слуховой аппарат человека или технические средства акустической разведки.
Непосредственное прослушивание сообщений ушами человека ограничено расстоянием от источника звука не более десяти метров. Поэтому, в большинстве случаев для перехвата голосовых сообщений используются технические средства подслушивания, которые существенно повышают вероятность получения успешного результата.

## Slide 84: Типовой комплекс средств подслушивания
Акустоэлектрический
преобразователь
Селективный усилитель
Громкоговоритель
(наушники)
Аудиомагнитофон
Средства анализа сигналов
Акустический приемник

## Slide 85: Акустоэлектрический преобразователь
Тип акустоэлектрического преобразователя акустического приемника ориентирован на определенную среду распространения контролируемых колебаний:
• для воздушной среды – микрофон;
• для твердой среды – стетоскоп и акселерометр;
• для земной поверхности – геофон;
• для водной среды – гидрофон.

## Slide 86: Микрофон
Преимущественное распространение в средствах разведки получил акустоэлектрический преобразователь для воздушной среды – микрофон
3
2
1
Акустическая антенна
Мембрана
Механоэлектрический преобразователь
Электрический сигнал

## Slide 87: Типы микрофонов
Типы применяемых в настоящее время микрофонов:
• угольные;
• электродинамические;
• электромагнитные;
• конденсаторные;
• пьезоэлектрические;
• электретные;
• оптоакустические.

## Slide 88: Перехват акустических ТКУИ
Для перехвата речевой информации используются диктофоны и закладные устройства.
Диктофон предназначен исключительно для записи речевой информации в тех случаях, когда возможно его размещение в контролируемом помещении с возможностью последующего извлечения.
Закладное устройство как правило также размещается в контролируемом помещении и конструктивно объединяет в себе микрофон и передатчик.

## Slide 89: Перехват акустических ТКУИ
Речевая информация, перехваченная закладными устройствами, может передаваться:
• по радиоканалу;
• телефонной линии;
• сети электропитания;
• соединительным линиям пожарной и охранной сигнализации;
• посторонним проводникам и инженерным коммуникациям;
• оптическому (инфракрасному) каналу.

## Slide 90: Перехват акустических ТКУИ
В тех случаях, когда проникновение в контролируемое помещение невозможно, для перехвата речевой информации используются направленные микрофоны.
Направленные микрофоны предназначены для прослушивания речи на открытом пространстве в условиях удаленности источника звука от микрофона.
На практике применяются не одиночные направленные микрофоны, а акустические антенны, предназначенные для усиления звуков, приходящих по основному направлению, и ослабления всех остальных акустических сигналов.

## Slide 91: Классификация направленных микрофонов
Направленные микрофоны
Групповые
Комбинированные
С параболическим рефлектором
Трубчатые щелевые
Трубчатые органного типа
Линейные
Фазированные решетки

## Slide 92: Виброакустические каналы утечки речевой информации
Виброакустические (вибрационные) каналы утечки информации являются вторичными по отношению к акустическим каналам. Они возникают в результате воздействия акустической волны на различные твердые конструкции помещений, где проводятся переговоры (стены, потолки, полы, двери, оконные рамы и т. п.), а также на инженерно-технические коммуникации в контролируемом помещении (трубы водоснабжения, отопления, канализации, воздуховоды и т. п.).
Результатом такого воздействия являются упругие (вибрационные) колебания, возникающие в твердых конструкциях и коммуникациях.

## Slide 93: Виброакустические каналы утечки речевой информации
Для восприятия упругих (вибрационных) колебаний, возникающих в твердых конструкциях и коммуникациях, средствами технической разведки применяются вибродатчики (акселерометры).
Вибродатчик, соединенный с электронным усилителем называют контактным микрофоном или электронным стетоскопом. Он позволяет прослушивать речь с помощью головных телефонов, а при необходимости вести ее запись на диктофон.

## Slide 94: Виброакустические каналы утечки речевой информации
Акустический сигнал
Источник сигнала
Твердая
среда
Помехи
Контактный микрофон
Воздушная
среда
Вибрационный сигнал

## Slide 95: Виброакустические каналы утечки речевой информации
Виброакустический канал перехвата информации может быть реализован в виде закладных устройств, которые передают перехваченную информацию по радиоканалу, оптическому каналу в ближнем инфракрасном диапазоне и ультразвуковому каналу (по инженерным коммуникациям). Закладные устройства первого типа называют радиостетоскопами.
Электронные стетоскопы и закладные устройства с вибродатчиками позволяют перехватывать речевую информацию с твердых конструкций и коммуникаций, находящихся за пределами контролируемого помещения.
Качество передаваемого вибросигнала оказывается тем выше, чем выше твердость материала для передачи.

## Slide 96: Виброакустические каналы утечки речевой информации
Предотвращение утечки информации по виброакустическим каналам сводится к двум способам:
1. Максимально ослабить акустический сигнал, попадающий в твердую среду распространения с помощью звукопоглощающих материалов.
2. Создать в «опасной» среде распространения виброакустических сигналов сильный помеховый сигнал, который невозможно отфильтровать от полезного. Для этого используются генераторы белого шума с виброизлучателями, устанавливаемыми на твердых поверхностях (стенах, стеклах, рамах, косяках, трубах отопления и т. д.).

## Slide 97: Акустоэлектрические каналы утечки речевой информации
Акустоэлектрические каналы утечки информации являются одними из самых опасных и распространенных. Они возникают при преобразовании акустических сигналов в электрические.
В первую очередь ВТСС могут содержать, по существу, готовые акустоэлектрические преобразователи, такие как датчики охранной и пожарной сигнализации, громкоговорители трансляционной сети и т. п. Воз-действие акустического поля на такие элементы приводит к появлению в них ЭДС, изменяющейся по закону акустического сигнала.

## Slide 98: Акустоэлектрические каналы утечки речевой информации
Другие элементы ВТСС (трансформаторы, дроссели, электромагниты и т.п.) под действием акустического поля, создаваемого источником речевого сигнала, также обладают свойством изменять свои параметры (емкость, индуктивность, сопротивление) по закону акустического сигнала.
Изменение параметров таких элементов может приводить к появлению в них ЭДС или к модуляции протекающих в них токов сигналами акустического поля.

## Slide 99: Классификация акустоэлектрических преобразователей
Акустоэлектрические преобразователи
Активные
Пассивные
Электродинамические,
Электромагнитные,
Пьезоэлектрические
Индуктивные,
Магнитострикционные,
Емкостные

## Slide 100: Акусто-оптоволоконные каналы утечки речевой информации
ВОЛС могут проходить внутри или вблизи выделенных помещений, где проводятся конфиденциальные переговоры, представляющие интерес для технической разведки. При этом появляется новая угроза утечки речевой конфиденциальной информации через ВОЛС.
Воздействие акустического поля речевой информации на ВОЛС приводит к модуляции светового потока в оптоволокне речевым сигналом. При этом съем речевой информации со светового потока ВОЛС возможен как легальным путем с использованием штатной аппаратуры, так и нелегально аппаратурой технической разведки.

## Slide 101: Акусто-оптоволоконные каналы утечки речевой информации
ОС, модулированный речевым сигналом
ВОЛС
ВОЛС
Речевой сигнал
Источник оптического сигнала
Модуляция ОС
речевым
сигналом
Помехи
Приемник оптического сигнала
Демодулятор
и приемник речевого сигнала
ОС – оптический сигнал

## Slide 102: Акусто-оптоволоконные каналы утечки речевой информации
В зависимости от применяемого оборудования ВОЛС и конструктивных особенностей прокладки кабеля ВОЛС места образования акусто-оптоволоконных каналов утечки речевой информации можно разделить на три типа:
• свободные участки волоконно-оптического кабеля;
• механические контакты и соединения оптического волокна;
• места крепления волоконно-оптического кабеля к элементам несущих конструкций.

## Slide 103: Акусто-оптоволоконные каналы утечки речевой информации
Известные способы противодействия утечке речевой информации через акусто-оптоволоконный канал:
• звукоизоляция ВОЛС, проходящих вблизи помещений, выделенных для ведения конфиденциальных переговоров;
• фильтрация оптоэлектронного носителя информации от пропуска речевой информации;
• маскировка оптоэлектронного носителя информации путем добавления маскирующего сигнала;
• зашумление оптоэлектронного носителя информации помехами и шумами на акустических частотах.

## Slide 104: Оптико-электронные каналы утечки речевой информации
При ведении конфиденциальных переговоров речевой сигнал воздействуя на различные тонкие поверхности выделенного помещения (оконные стекла, зеркала, стеклянные элементы мебели картин и т. п.), вызывает их колебания по закону изменения речевого сигнала.
Для перехвата речевой информации по этому каналу используются специальные оптоакустические микрофоны, представляющие собой сложные лазерные системы, которые называют лазерными микрофонами или лазерными акустическими системами разведки (ЛАСР). Лазеры ЛАСР работают обычно в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн.

## Slide 105: Оптико-электронные каналы утечки речевой информации
Выделенное для ведения
переговоров
помещение
Аппаратура
дистанционного прослушивания речи
Лазер
ЛАРС

## Slide 106: Оптико-электронные каналы утечки речевой информации
В ЛАСР может использоваться не только прямое зеркальное отражение лазерного луча, но и диффузное отражение от различных вибрирующих поверхностей.
Если при использовании прямого зеркального отражении требуется согласование углов направленного и отраженного излучений, то использование ЛАСР с возможностью приема диффузного отражения позволяет размещать всю аппаратуру разведки в одной точке под любым углом к объекту прослушивания.
ЛАСР позволяют перехватывать речевой сигнал на расстояниях в несколько сот метров от места проведения переговоров.

## Slide 107: ЛАРС
Пример современной ЛАСР фирмы «Дискавери телеком». Снимает информацию не со стекла, а с лазерного пятна на предметах (бумаге, пластике, посуде).
Благодаря этому система разведки может быть использована под любым углом к объекту. Заявленная практическая дальность 125 – 300 м.

## Slide 108: Параметрические каналы утечки речевой информации
Под воздействием акустического поля речевого сигнала в окружающем пространстве возникают колебания давления воздуха, которые, воздействуя на различные элементы ВЧ-генераторов ОТСС и ВТСС, могут приводить к изменениям их параметров (емкости, индуктивности, активного и реактивного сопротивления) по закону изменения речевого сигнала.
В результате несущие частоты ВЧ-генераторов становятся модулированными информационным речевым сигналом. что порождает т. н. пассивный параметрический канал утечки речевой информации.

## Slide 109: Параметрические каналы утечки речевой информации
Возможен также активный параметрический канал утечки речевой информации, который реализуется средствами технической разведки путем установки в контролируемом помещении специальных закладных устройств с последующим их «высокочастотным облучением».
В закладные устройства встраиваются элементы, параметры которых (добротность резонансная частота) изменяются по закону изменения речевого сигнала.
При облучении мощным ВЧ-сигналом закладного устройства, происходит переотражение ВЧ-сигнала модулированного по закону изменения речевого сигнала.

## Slide 110: Параметрические каналы утечки речевой информации
ВЧ-
генератор
КЗ
ОТСС
Закладки
ВТСС
Приемник
переизлученного ВЧ-сигнала
Облучение КЗ ВЧ-сигналом
Переизлученный ВЧ-сигнал

## Slide 111: Технические каналы утечки видовой информации
Способы скрытного получения видовой информации
Скрытное получение видовой информации
Скрытное наблюдение за объектами
Скрытная фотосъемка
Документов
Объектов
Скрытное видеонаблюдение

## Slide 112: Технические каналы утечки видовой информации
В качестве возможных сред утечки информации по оптическому каналу выступают:
• атмосфера;
• безвоздушное (космическое) пространство;
• водная среда;
• оптические световоды.

## Slide 113: Технические каналы утечки видовой информации
Изображение объекта
Объект наблюдения
Среда распространения
Оптический приемник
Внешний источник света
Помеха

## Slide 114: Скрытное наблюдение за объектами
Около 90 % получаемой человеком информации приходится на зрение. Поэтому стремление к скрытному получению некоторой видовой информации опирается в первую очередь на использование органов зрения.
Однако органы зрения человека имеют существенно ограниченные возможности:
• угловое поле зрения составляет 65-95° по горизонтали и 60-72° – в вертикальной плоскости;
• расстояние для наиболее качественного зрения – 25 см;
• время удержания видимого изображения – 0,06 с;
• спектральная чувствительность зрения находится в диапазоне 0,37...0,72 мкм.

## Slide 115: Оптико-механические приборы
Приборы, позволяющие увеличить дальность визуального наблюдения, называются оптико-механическими приборами. Увеличение дальности наблюдения в этих приборах основано на увеличении угла зрения человека пропорционально увеличению расстояния до объекта наблюдения.
Невооруженным глазом человек видит объект под углом ψ1, а оптическая система создает изображение объекта, видимое под углом ψ2. При этом кратность увеличения приближенно равно отношению ψ2 ⁄ ψ1.

## Slide 116: Оптико-механические приборы
Изменение угла зрения в оптико-механических приборах осуществляется путем применения в их объективах и окулярах различных линз: выпуклых, вогнутых, двояковыпуклых, двояковогнутых, выпукло-вогнутых и др. Для оптической разведки лучше подходят двояковыпуклые линзы. Такая оптическая система называется системой Кеплера, или астрономической трубой.
Система Кеплера кроме оптического приближения объекта наблюдения позволяет определять и дальность до него. Недостатком этой системы является отраженное сверху вниз видимое изображение объекта наблюдения. Для устранения этого недостатка в систему вводят дополни-тельные линзы.

## Slide 117: Оптико-механические приборы
При ведении скрытного наблюдения в условиях, когда прямую видимость обеспечить невозможно, применяются оптические системы, позволяющие многократно изменять направление прохождения оптических лучей (стереотрубы, перископы). Для этого применяются оптические призмы.
При скрытном наблюдении, демаскирующим фактором могут стать солнечные блики на стеклах оптической системы. Для их устранения в простейшем случае может использоваться бленда, представляющая собой раструб конической формы, надеваемый на объектив оптического прибора наблюдения.

## Slide 118: Оптико-механические приборы
В профессиональных оптических системах для устранения солнечных бликов используется т. н. просветленная оптика. На поверхность стекла объектива наносится специальная пленка. Оптические приборы с просветленной оптикой имеют характерный темный цвет линз объектива.
В зависимости от условий освещенности (день, ночь) используются соответствующие оптические приборы: днем – бинокли, монокуляры, зрительные трубы, телескопы, телевизионные камеры; ночью – приборы ночного видения, тепловизоры, телевизионные камеры.

## Slide 119: Тепловизоры
Для ведения визуальной технической разведки в вечернее или ночное время суток используются тепловизоры и приборы ночного видения (ПНВ), работающие в ближнем ИК-диапазоне (λ = 0,8-1,0 мкм).
Тепловизоры позволяют контролировать температурные контрасты объектов наблюдения. Их принципиальным недостатком является обязательное наличие системы охлаждения оптического приемника, что существенно утяжеляет их и ограничивает применение для целей технической разведки.

## Slide 120: Приборы ночного видения
Электрооптический преобразователь преобразует ИК-диапазон в видимый спектр. Это электронное устройство, требующее наличие источника электропитания. ПНВ могут работать в пассивном и в активном режимах.
Пассивный режим применяется при наличии собственного излучения объекта наблюдения и др. источников. Активный режим используется при полном отсутствии освещения объекта наблюдения. Для подсветки объекта используется лазер или ИК-прожектор.
Оптико-
механическая
система
Электрооптический преобразователь
Устройство фиксации изображения

## Slide 121: Скрытная фотосъемка объектов наблюдения
С больших расстояний фотосъемка осуществляется из специальных укрытий, позволяющих видеть объекты.
Для получения хороших снимков применяются длиннофокусные объективы. При фотосъемке объектов на очень больших удалениях длиннофокусные объективы совмещают с телескопами.
Если интересом разведки являются обширные территории, требующие панорамного изображения, применяют широкоугольные объективы с угловыми полями от 90° до 180°.

## Slide 122: Скрытная фотосъемка объектов наблюдения
Скрытная фотосъемка объектов наблюдения с близкого расстояния осуществляется портативными фото- и телекамерами, камуфлированными под различные малогабаритные предметы. При необходимости такие камеры могу дополняться устройствами видеозаписи или передачи изображений по радиоканалу.
Скрытная фотосъемка объектов наблюдения ночью проводится с близкого расстояния портативными фото- и телевизионными камерами, совмещенными с ПНВ или тепловизорами. При необходимости такие камеры могут совмещаться с устройствами передачи информации по радиоканалу.

## Slide 123: Скрытная фотосъемка документов
При использовании обычных фотокамер применяется т. н. репродукционная фотосъемка документов (объектив с возможностью копирования документов).
Цифровые фотокамеры позволяют проводить съемку документов на расстояний 1-60 см.
Наличие дисплеев, позволяет контролировать качество получаемых изображений и оперативно менять параметры съемки.
Большие объемы памяти и быстродействие цифровых фотокамер позволяют за короткое время получать неограниченное количество снимков высокого качества.

## Slide 124: Скрытное видеонаблюдение
Это наиболее совершенный способ получения конфиденциальной видеоинформации.
Для организации такого канала утечки на рынке представлен широкий спектр современных миниатюрных шпионских камер, применение которых позволяет осуществить получение высокоинформативной конфиденциальной видеоинформации незаметно и достаточно безопасно.
Телевизионные камеры в зависимости от параметра чувствительности способны эффективно работать при любых уровнях освещенности объектов видеонаблюдения.

## Slide 125: Материально-вещественные каналы утечки информации
Источниками и носителями информации в нем являются субъекты (люди) и материальные объекты, которые имеют четкие пространственные границы локализации, за исключением (излучений радиоактивных веществ).
Утечка информации в этих каналах сопровождается физическим перемещением людей и материальных тел с информацией за пределы КЗ.
Структура материально-вещественного КУИ
Источник информации
Носитель
информации
Несанкционированный получатель информации

## Slide 126: Материально-вещественные каналы утечки информации
Материальными объектами, содержащими в себе конфиденциальную информацию, могут быть:
• бумажные документы и черновики документов;
• отходы бумажного делопроизводства;
• макеты, блоки, узлы и элементы устройств и приборов;
• бракованная продукция и ее элементы;
• жесткие и гибкие компьютерные диски;
• газообразные, жидкие и твердые отходы производства, радиоактивные излучения и т. п.

## Slide 127: Комплексирование каналов утечки информации
Службы технической разведки для добывания конфиденциальной информации могут использовать множество различных каналов. При этом каждый канал предоставляет информацию разного вида, качества, степени актуальности и достоверности.
Возникает вопрос: как конечному получателю соотносить все многообразие информации, полученной из разных источников, чтобы составить наиболее точное представление об объекте разведки.
Для решения этой задачи применяются способы комплексирования каналов утечки информации из разных источников.

## Slide 128: Комплексирование каналов утечки информации
Комплексирование каналов утечки информации из разных источников основывается на следующих принципах:
• комплексируемые каналы должна дополнять друг друга по своим возможностям;
• эффективность комплексирования каналов тем выше, чем меньше зависимость между источниками информации и полученными сведениями по разным каналам.
Комплексирование каналов утечки информации особенно важно в случае получения информации из недостаточно надежных источников.

## Slide 129: Комплексирования каналов от одного источника
Центр анализа
Канал утечки информации 1
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Источник информации
Канал утечки информации 2
Канал утечки информации n
Вероятность поражения одного и того же элемента информации при комплексировании n каналов будет равна

## Slide 130: Комплексирования каналов от многих источников
. . . . . . . .
Источник
информации 1
Канал утечки информации 1
Источник
информации 2
Канал утечки информации 2
Центр анализа
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Источник
информации n
Канал утечки информации n
Вероятность внедрения дезинформации: