## Slide 1: Архитектура ADSP-21060
Семейство процессоров SHARC ADSP
Общая архитектура процессора ADSP-21060
Топология выводов ADSP-21060

## Slide 2: Семейство процессоров SHARC ADSP
ADSP-2106x
  ADSP-21060 – базовая модель. 4 Мбит внутреннего ОЗУ. 2 последовательных и 6 линк портов (40 MIPS, 120 MFLOPS Peak)
  ADSP-21061 – отсутствуют линк-порты. 1 Мбит внутренней памяти (50 MIPS, 120 MFLOPS Peak)
  ADSP-21062 – 2 Мбит внутреннего ОЗУ (40 MIPS, 120 MFLOPS Peak)
  ADSP-21065 – отсутствуют линк-порты. Поддержка интерфейсов I2S (до 8 каналов) и SDRAM. 544 Кбит внутреннего ОЗУ (66 MIPS, 198 MFLOPS Peak)
ADSP-2116x. ADSP-21160M: SIMD. 4 Мбит внутреннего ОЗУ. 2 последовательных и 6 линк портов (80 MIPS, 480 MFLOPS Peak)
ADSP-2126x. ADSP-21262: SIMD. 2 Мбит внутреннего ОЗУ. Расширенные коммуникационные возможности (200 MIPS, 1200 MFLOPS Peak)
ADSP-2136x. ADSP-21362: SIMD. 3 Мбит внутреннего ОЗУ. Большие коммуникационные возможности (333 MIPS, 2GFLOPS Peak)

## Slide 3: Общая архитектура ADSP-21060

## Slide 4: Общая архитектура ADSP-21060
Основные особенности:
SHARC-архитектура. Поддержка PM- и DM-памяти;
обработка 32-разрядных ФЗ и ПЗ данных;
три независимых вычислительных блока: АЛУ (ALU), Умножитель (MAC), Сдвигатель (SHIFTER);
регистровый файл из 16 основных и 16 альтернативных регистров;
арифметика с насыщением и переполнением;
независимые генераторы адресов данных для DM и PM-памяти. Поддержка до 16 буферов одновременно. Пред- и пост-модификация, кольцевые буферы, бит-реверсная адресация;
аппаратная поддержка циклов до 6 уровней вложенности без потерь тактов;
возможность выполнения задержанных переходов;
кэш инструкций (на 32 инструкции);
таймер;
контроллер прерываний (в т.ч. вложенных);
двухпортовая внутренняя память с независимым доступом процессорного ядра и подпроцессора ввода/вывода;
четыре независимые 32/48-разрядные шины для доступа к внутренней памяти и выборки данных, инструкций и ввода/вывода;
4 Мбит внутреннего ОЗУ, конфигурируемого как 16/32 или 40/48 разрядные слова;
полное адресуемое пространство памяти – 4 Гслов;
встроенный подпроцессор ввода/вывода (IOP);
10-канальный DMA-контроллер;
2 синхронных последовательных (Serial) порта для подключения устройств ввода/вывода сигналов с аппаратной поддержкой A- и m-компандирования;
6 линк-портов для межпроцессорного взаимодействия;
встроенный интерфейс для арбитража внешней шины при организации многопроцессорной системы;
ориентирован на высокопроизводительные приложения ЦОС в области телекоммуникаций, графики и обработки изображений

## Slide 5: Топология выводов ADSP-21060

## Slide 6: Организация памяти ADSP-21060
Организация памяти
  Классификация памяти: размер, разрядность, доступ процессорного ядра и IOP-процессора
  Структура адреса памяти
  Организация внутренней памяти
  Пространство памяти многопроцессорной системы
  Конфигурация и параметры доступа к внешней памяти. Интерфейс с внешней памятью
Адресация данных при выполнении программы
  Способы адресации памяти в программе на ассемблере
  Состав, разрядность и назначение DAG1 и DAG2
  Возможности регистров DAG
  Особенности и ограничения использования DAG-регистров
  PX-регистры. Обмен между шинами DMD и PMD
Описание карты памяти проекта в среде VisualDSP++
"Работа выполнена в рамках реализации "Программы развития ФГОУ ВПО "Южный федеральный университет" на 2007-2010гг. ("Разработка образовательных контентов и ресурсов нового поколения").
Хусаинов Н.Ш.
Технологический институт Южного федерального университета в г.Таганроге, 2007г.

## Slide 7: Классификация памяти
Internal memory. Внутреннее статическое ОЗУ на кристалле (SRAM). Имеет размер 4 Мбит. Организовано в виде двух блоков Block0 и Block1. Имеет независимые доступ от процессорного ядра (Core) и IOP-процессора
Multiprocessor memory. Пространство памяти многопроцессорной системы. Отображает внутреннюю память других процессоров. Используется в многопроцессорной системе
External memory. Внешняя память. Адресное пространство для подключения микросхем ОЗУ (DRAM) и ПЗУ (или Flash).
Общий размер адресуемой памяти – 4 Гслов.
Доступ к внутренней памяти осуществляется по раздельным шинам (PMA/PMD, DMA/DMD,) и IOA/IOD и может выполняться независимо.
При подключении к внешней шине адресные шины PMA, DMA, IOA и шины данных PMD, DMD, IOD мультиплексируются в единые шины адреса (ADDR) и данных (DATA).

## Slide 8: Классификация памяти
Карта памяти ADSP-21060:

## Slide 9: Классификация памяти
Структура адреса памяти:
Правила дешифрации адреса памяти:
Поле | Числовое значение | Интерпретация
E | <>0 | Адрес во внешней памяти (External memory)
 | =0 | Адрес во внутренней памяти процессора (Internal memory) или во внутренней памяти другого процессора
M | 000 | Адрес во внутренней памяти процессора (Internal memory)
 | <>0 | Адрес во внутренней памяти процессора, чей ID = M
 | 111 | Адрес во внутренней памяти всех процессоров (операция широковещательной записи )
S | 00 | Адрес IOP-регистра
 | 01 | Адрес в пространстве нормальных слов
 | 1x | Адрес в пространстве коротких слов

## Slide 10: Организация внутренней памяти
Адресное пространство внутренней памяти:
Соответствие адресов блокам внутренней памяти:

## Slide 11: Организация внутренней памяти
Физическая организация внутренней памяти:
48-битные слова: 3 столбца на группу -> 5 групп -> 8К х 5 = 40К слов
32-битные слова: 2 столбца на группу -> 8 групп -> 8К х 8 = 64К слов
16-битные слова: 1 столбец на группу -> 16 групп -> 8К х 16 = 128К слов

## Slide 12: Организация внутренней памяти
Ограничения при размещении во внутренней памяти информации (инструкций и данных) различной разрядности:
Общие правила смешивания:
инструкции (48-битные) должны храниться с наименьших адресов;
данные (32-битные) должны начинаться с четного столбца.

## Slide 13: Организация внутренней памяти
Правила размещения сегментов и организации доступа к внутренней памяти в программе:
Два адреса, по которым идет обращение в один момент времени инструкции, должны быть расположены в разных блоках памяти
Один адрес данных должен генерироваться DAG1, а другой – DAG2
Адрес, генерируемый DAG1 не должен указывать на тот же блок памяти, из которого читаются инструкции
Инструкция по возможности должна иметь вид:
compute, Rx = DM(I0-7, M0-7), Ry = PM(I8-15, M8-15);
Block 0
Block 1
Программный секвенсор
DAG2 [8..15]
(Program Memory)
DAG1 [0..7]
(Data Memory)

## Slide 14: Организация внутренней памяти
Примеры нежелательного размещения сегментов и организации доступа к памяти в программе:
Конфликты при доступе к внутренней памяти (приводят к дополнительным циклам ожидания):
конфликт использования одной шины;
конфликт использования одного блока;
Размещение | Пример инструкции | Комментарии
Буфер № 1 (I1, M1) в Block0, Инструкции в Block0 | compute, Rx = DM(I1, M1); | Конфликт доступа по разным шинам к одному блоку
Буфер № 2 (I8, M8) в Block1, Инструкции в Block0 | compute, Rx = PM(I8, M8); | Конфликт доступа по одной шине к разным блокам

## Slide 15: Пространство памяти многопроцессорной системы
используется для отображения на единое адресное пространство (в многопроцессорной системе) внутренней памяти каждого процессора;
для доступа к области памяти другого процессора через Multiprocessor Memory Space используется общая внешняя шина;
процессор определяет, что выставленный на внешнюю шину адрес попадает в его внутреннюю память если ID2-0 = M;
при обращении к собственной памяти через MMS внешняя шина не используется;
если поле M адреса = 111, то выполняется операция “broadcast write”;
MMS доступен только с использованием процессорного ядра.

## Slide 16: Конфигурация и параметры доступа к внешней памяти. Интерфейс с внешней памятью
Пространство внешних адресов включает пространство памяти многопроцессорной системы (Multiprocessor Memory Space) и пространство внешней памяти (External Memory Space).
Пространство внешней памяти используется для подключения внешних микросхем памяти (ОЗУ) и ПЗУ/Flash.
Имеется возможность взаимодействия с микросхемами типа SRAM и DRAM.
Пространство внешней памяти доступно для процессорного ядра и IOP-процессора.

## Slide 17: Конфигурация и параметры доступа к внешней памяти. Интерфейс с внешней памятью
Передача данных по внешней шине

## Slide 18: Конфигурация и параметры доступа к внешней памяти. Интерфейс с внешней памятью
Организация внешней памяти
Внешняя память организована в виде 4-х банков одинакового размера и «небанкируемой» (unbanked) памяти.
Банк № 0 начинается с адреса 0x0040 0000.
Все банки имеют одинаковый размер. Размер кодируется 4-битовым полем MSIZE:
Размер_банка = 2(MSIZE + 13)
Выбор необходимого банка памяти (микросхемы) осуществляется сигналом на линиях MS3-0.
Область небанкируемой памяти расположена после последнего банка (доступ к ней – при MS3-0 = 0000).

## Slide 19: Конфигурация и параметры доступа к внешней памяти. Интерфейс с внешней памятью
Зависимость размера банка памяти от значения поля MSIZE
Поле MSIZE (в IOP-регистре SYSCON) | Размер банка (Кслов)
0 | 8
1 | 16
2 | 32
3 | 64
4 | 128
5 | 256
6 | 512
7 | 1024
8 | 2048
9 | 4096
10 | 8192
11 | 16384
12 | 32768
13 | 65536
14 | 131072
15 | 262144
R0 = 0xuuuuXuuu;
dm(SYSCON) = R0;
Значение SYSCON при включении:
0x00000010

## Slide 20: Конфигурация и параметры доступа к внешней памяти. Интерфейс с внешней памятью
Конфигурирование внешней памяти. IOP-регистр WAIT
Значение WAIT при включении:
0x21AD6B5A

## Slide 21: Конфигурация и параметры доступа к внешней памяти. Интерфейс с внешней памятью
Режимы доступа к банкам внешней памяти
При взаимодействии с «медленными» микросхемами внешней памяти для описания времени задержки и режима доступа могут использоваться поля EBxWM и EBxWS:
- EBxWS – количество дополнительных тактов ожидания (wait states) при доступе к банку внешней памяти (000b...110b);
- EBxWM – режим доступа к банку внешней памяти (00b...11b):
Режим | EBxWM | Описание
External | 00 | Ожидание сигнала ACK
Internal | 01 | Доступ всегда выполняется (EBxWS+1) тактов
Both | 10 | Ожидание совместного выполнения первых двух условий
Either | 11 | Ожидание выполнения хотя бы одного из первых двух условий

## Slide 22: Адресация данных при выполнении программы. Режимы адресации
Адресация данных
Адресация при переходах/вызовах
Режим адресации | Примеры
Прямая | DM(TempA) = R5; R0 = PM(0x20300);
Косвенная | PM(I8,2) = R9; R15 = DM(I0, M3);
Непосредственная | DM(I0,M6) = 0x12345678; R5 = 12;
Режим адресации | Примеры
Прямая | jump LabelMaxA; if EQ call 0x20040;
Косвенная | jump (M8, I9);
Относительная | call (PC, -400);

## Slide 23: Состав, разрядность и назначение DAG1 и DAG2
Бит | Назначение
SRD1H | DAG1, регистры № 4..7
SRD1L | DAG1, регистры № 0..3
SRD2H | DAG2, регистры № 4..7
SRD2L | DAG2, регистры № 0..3
Переключение основных/альтернативных наборов регистров DAGов в регистре управления MODE1:

## Slide 24: Возможности регистров DAG
Пред- и пост- модификация регистра указателя
Непосредственная модификация регистра указателя (без доступа к памяти:
MODIFY (I6, 32);

## Slide 25: Возможности регистров DAG
Бит-реверсная адресация
Реверсирование битов адреса может осуществляться двумя способами:
1) с помощью инструкции BITREV над любым I-регистром DAG:
I0 = 0x80400000;
BITREV (I4, 7); // I4 <= 0xE0000201
2) в режиме автоматического реверсирования адреса (только для регистров I0 и I8):
I0 = 0x80400000;
R1 = DM(I0,3); // DMA-шина <= 0x201, I0 <= 0x80400003
Бит | Назначение
BR8 | DAG2, регистр № 8
BR0 | DAG1, регистр № 0
Включение режима реверсирования адреса в регистре управления MODE1:

## Slide 26: Возможности регистров DAG
Циклические буферы
циклический доступ к массиву в режиме косвенной адресации с пост-модификацией указателя:
Rx = DM(Ia, Mb);
автоматический контроль выхода за границы массива (при Lx > 0):
генерация сигнала прерывания при «зацикливании» указателя:
Описание прерывания | DAG-регистры | Вектор прерывания
Переполнение кругового буфера # 7 (DAG1) | B7, L7, I7 | CB7I
Переполнение кругового буфера # 15 (DAG2) | B15, L15, I15 | CBI15
Прерывания, связанные с регистрами DAG:

## Slide 27: Ограничения при работе с DAG-регистрами
1) Дополнительный цикл ожидания:
L2 = 8;
DM(I0, M1) = R1;
2) Некорректное выполнение (запрещены Ассемблером):
DM(M2, I1) = I0;
L2 = DM(I0, M1);

## Slide 28: Обмен между шинами DMD и PMD. PX-регистры

## Slide 29: Вычислительные блоки ADSP-21060
Структура, возможности и режимы работы
  Состав вычислительных блоков
  Особенности обработки ФЗ- и ПЗ-чисел. Установки
Арифметико-логическое устройство (ALU)
  Типы операций
  Флаги состояния и режимы работы
Умножитель (MULTIPLIER)
  Типы операций
  Регистр аккумулятора умножителя
  Суффиксы команды для операции умножителя
  Флаги состояния и режимы работы
Сдвигатель (SHIFTER)
  Типы операций
  Операции выделения и депонирования битовых полей
  Флаги состояния и режимы работы
Многофункциональные вычисления
Регистровый файл
Системные регистры
"Работа выполнена в рамках реализации "Программы развития ФГОУ ВПО "Южный федеральный университет" на 2007-2010гг. ("Разработка образовательных контентов и ресурсов нового поколения").
Хусаинов Н.Ш.
Технологический институт Южного федерального университета в г.Таганроге, 2007г.

## Slide 30: Состав вычислительных блоков
3 параллельный вычислительных блока (ALU, MULTIPLIER, SHIFTER).
Выполнение всех вычислительных операций за 1 такт.
Работа с ФЗ-данными и ПЗ-данными обычной и повышенной точности.
Читают операнды из регистрового файлы и записывают результат в регистровый файл.

## Slide 31: Особенности обработки ФЗ- и ПЗ-чисел. Установки
ФЗ- и ПЗ-данные хранятся в одних и тех же регистрах.
Тип операнда (ПЗ или ФЗ) и используемая логика вычислительных блоков задается префиксом регистра:
F0 = F1 + F2; // ПЗ-сложение
R0 = R1 + R2; // ФЗ-сложение
Префикс не влияет на прямые пересылки данных между регистрами:
F0 = F1; ⬄ R0 = R1;
и между регистрами и памятью:
F0 = dm(i0,m0); ⬄ R0 = dm(i0, m0);
ФЗ-данные и ПЗ-данные одинарной точности хранятся в старших 32-х битах 40-битного регистра (ФЗ-поле).
ПЗ-данные повышенной точности занимают все 40 битов регистра.
39 8 | 7 0
MSB | LSB
ФЗ-данные, ПЗ-данные один.точ. | 0
ПЗ-данные повышенной точности | 

## Slide 32: Особенности обработки ФЗ- и ПЗ-чисел. Установки
Режим округления для ПЗ-операций АЛУ и умножителя выбирается путем установки бита TRUNC в системном регистре MODE1:
TRUNC=1 – «округление к нулю»;
TRUNC=0 – «округление к ближайшему»
Выбор режима округления
Выбор формата ПЗ-чисел
Формат ПЗ-чисел выбирается путем установки бита RND32 в системном регистре MODE1:
RND32=1 – «одинарная точность»;
RND32=0 – «повышенная точность»

## Slide 33: Арифметико-логическое устройство
ФЗ/ПЗ-операции: сложение, вычитание, дуальное сложение/вычитание, среднее;
ФЗ-операции: сложение с переносом, вычитание с заемом, декремент;
ПЗ-операции: масштабирование, извлечение мантиссы;
логические побитовые операции: AND, OR, XOR, NOT;
функции: модуль числа, мин, макс, клиппирование, сравнение;
форматные: преобразование ПЗ <-> ФЗ;
приближенное вычисление обратного числа и квадратного корня.
Типы операций
Принцип функционирования АЛУ
АЛУ читает 1 или 2 входных операнда (регистры РФ) в начале такта.
АЛУ записывает 1 или 2 результата в регистр(ы) РФ в конце такта, или просто модифицирует флаги.
Один и тот же регистр РФ может выступать в качестве операнда и приемника результата для любой операции АЛУ.
Переключение режима работы АЛУ выполняется путем установки бита ALUSAT в регистре управления MODE1:
ALUSAT=1 – «режим арифметики с насыщением»;
ALUSAT=0 – «режим арифметики с циклическим переносом»
Режимы работы АЛУ

## Slide 34: Арифметико-логическое устройство
Флаги состояния, на которые влияет выполнение операций АЛУ
Флаг | Определение | Когда устанавливается
В регистре ASTAT |  | 
AZ | Флаг нуля | Результат АЛУ=0, потеря значимости при ПЗ-операции, потеря значимости при преобразовании ПЗ<->ФЗ
AV | Флаг переполнения | Для ФЗ-операций – по обычным правилам. Для ПЗ-операций – если e>127
AN | Флаг отрицательного результата | Для ФЗ и ПЗ операций
AC | Флаг переноса | Для ФЗ-операций
AS | Флаг знака входного операнда | Если входной операнд <0 (для операций ABS и MANT)
AI | Флаг некорректной ПЗ-операции | Входной операнд = NAN Попытка вычесть бесконечности одного знака...
AF | Флаг ПЗ-операции | Если последняя операция – ПЗ-операция
CACC | Флаг аккумулирующих сравнений | Только для операции COMP с ФЗ/ПЗ-операндами

## Slide 35: Арифметико-логическое устройство
Липкие флаги состояния, на которые влияет выполнение операций АЛУ
Флаг | Определение | Когда устанавливается
В регистре STKY |  | 
AUS | Липкий флаг потери значимости | Только для ПЗ-операций и преобразований ПЗ<->ФЗ
AVS | Липкий флаг ПЗ-переполнения | Только для ПЗ-операций – если e>127
AOS | Липкий флаг ФЗ-переполнения | Только для ФЗ-операций
AIS | Липкий флаг некорректной ПЗ-операции | Только для ПЗ-операций

## Slide 36: Умножитель
ФЗ/ПЗ-операции: умножение, умножение с накоплением (сложением или вычитанием) и округлением результата (опц.);
округление регистра результата;
насыщение регистра результата;
очистка регистра результата.
Типы операций
Принцип функционирования Умножителя
Умножитель читает 2 входных операнда (регистры РФ) в начале такта.
Умножитель записывает 1 результат в регистр аккумулятора или в регистр РФ в конце такта и модифицирует флаги.
Типы ФЗ-операндов и необходимость округления результата указываются в суффиксе команды.
Тип результата соответствует типу входных операндов.
Один и тот же регистр РФ может выступать в качестве операнда и приемника результата для любой операции Умножителя.
Если оба ФЗ-операнда – знаковые дробные числа, то Умножитель автоматически сдвигает результата влево на 1 бит чтобы удалить избыточный знаковый бит.
Особенности перемножения знаковых дробных ФЗ-чисел

## Slide 37: Умножитель
наличие расширения «вправо» приводит к сокращению числа округления после операций умножения – следовательно уменьшается ошибка вычислений:
наличие расширения «влево» приводит к сохранению промежуточного результата, когда он превышает верхнюю границу 32-битного числа
Расширенная разрядность регистра аккумулятора Умножителя для операций с ФЗ-числами
С округлением после каждого шага | С одним округлением в конце
(0,4 * 0,7) + (0,4 * 0,9) 0,3 + 0,4 = 0,7 | (0,4 * 0,7) + (0,4 * 0,9) 0,28 + 0,36 = 0,64 (0,6)
С отбрасыванием возможного переноса после каждого сложения | С отбрасывание возможного переноса в конце
(0,9 * 0,8) + (0,8 * 0,7) – (0,6 * 0,7) 0,72 + 0,56 – 0,42 0,99 – 0,42 = 0,57 или 0,28 – 0,42 = -0,24 | (0,9 * 0,8) + (0,8 * 0,7) – (0,6 * 0,7) 0,72 + 0,56 – 0,42 1,28 – 0,42 = 0,86

## Slide 38: Умножитель
ФЗ-результат операции умножителя может быть записан как в регистр РФ, так и в регистр аккумулятора Умножителя.
Для ПЗ-операций регистр аккумулятора не используется.
Регистр аккумулятора - 80 битный регистр, позволяющий избежать ошибок вследствие операций округления во время промежуточного суммирования перемноженных значений.
Размещение результата в регистра аккумулятора определяется его типом:
Поля регистра аккумулятора могут быть записаны/переданы в регистр РФ. При записи значения в MR1x выполняется знаковое расширение на MR2. При записи значения в MR0x и MR2x такое расширение не выполняется.
Умножитель содержит 2 идентичных регистра аккумулятора: MRF и MRB, активных одновременно. Выбор регистра осуществляется в инструкции.
Регистр аккумулятора Умножителя

## Slide 39: Умножитель
очистка:
MRF = 0;
округление (к ближайшему по 32-битной границе):
MRF = RND MRF (SF / UF);
R1 = RND MRB (SF / UF);
насыщение:
MRB = SAT MRB (SI / UI / SF / UF);
R4 = SAT MRF (SI / UI / SF / UF);
При насыщении в зависимости от типа значения (указывается в суффиксе) используются следующие границы диапазонов:
Операции с регистром аккумулятора Умножителя

## Slide 40: Умножитель
Флаги состояния, на которые влияет выполнение операций Умножителя
Флаг | Определение | Когда устанавливается
В регистре ASTAT |  | 
MN | Флаг потери значимости | Для ФЗ-операций – если e<-126. Для ФЗ-операций с дробными числами: знаковые: MR2=MR1=0 (или 1), MR0<>0; беззнаковые: MR2=MR1=0, MR0<>0.
MV | Флаг переполнения | Для ПЗ-операций – если e>127. Для ФЗ-операций – см. выше.
MU | Флаг отрицательного результата | Для ФЗ и ПЗ операций
MI | Флаг некорректной ПЗ-операции | Для ПЗ-операций если один из операндов=NAN или выполняется Infinity*Zero

## Slide 41: Умножитель
Липкие флаги состояния, на которые влияет выполнение операций Умножителя
Флаг | Определение | Когда устанавливается
В регистре STKY |  | 
MOS | Липкий флаг ФЗ-переполнения | Только для ФЗ-операций
MVS | Липкий флаг ПЗ-переполнения | Только для ПЗ-операций
MUS | Липкий флаг потери значимости | Для ФЗ- и ПЗ-операций
MIS | Липкий флаг некорректной ПЗ-операции | Только для ПЗ-операций

## Slide 42: Сдвигатель
сдвиги;
операции с битом (установка, сброс, инверсия, тестирование);
операции над битовым полем (выделение и депонирование);
поддержка преобразования ФЗ <-> ПЗ.
Типы операций (только с ФЗ-данными)
Принцип функционирования Сдвигателя
Умножитель читает от 1 до 3 входных операнда (регистры РФ или константы в инструкции) в начале такта.
Сдвигатель записывает 1 результат в регистр РФ в конце такта и модифицирует флаги.
Один и тот же регистр РФ может выступать в качестве операнда и приемника результата для любой операции Умножителя.
Некоторые операции Сдвигателя генерируют 8- или 6-битный результат, которые помещается в младшие биты ФЗ-поля, а знаковые бит результата распространяется на «свободные» старшие разряды.

## Slide 43: Сдвигатель
Операция депонирования битового поля
Второй операнд содержит параметры битового поля (длину и место назначения (сдвиг) от начала ФЗ-поля).

## Slide 44: Сдвигатель
Операция выделения битового поля
Второй операнд содержит параметры битового поля (длину и место назначения (сдвиг) от начала ФЗ-поля).

## Slide 45: Сдвигатель
Флаги состояния, на которые влияет выполнение операций Сдвигателя (только регистр ASTAT)
Флаг | Определение | Когда устанавливается
В регистре ASTAT |  | 
SV | Флаг переполнения | когда значащие биты выдвигаются влево за границы ФЗ-поля; в операции с битом указан номер бита > 31; битовое поле частично или полностью выходит влево за границы ФЗ-поля
SZ | Флаг нулевого результата | результат равен нулю; проверяемый бит равен 0; в операции с битом указан номер бита > 31
SS | Флаг отрицательного входного операнда | Для операций выделения экспоненты устанавливается в соответствии со знаком операнда. Для остальных операций сбрасывается в 0.

## Slide 46: Многофункциональные вычисления
Многофункциональное вычисление (инструкция) – выполнение в течение одного такта:
одной операции АЛУ и одной операции Умножителя;
двух операций АЛУ (только дуальное сложение/вычитание).
Инструкции АЛУ и Умножителя, разрешенные для одновременного выполнения, выбираются из ограниченного набора.
Наборы допустимых для распараллеливания операций различаются для ФЗ и ПЗ-операндов.
В режиме многофункциональной обработки ФЗ-данных Умножитель поддерживает только операции с дробными знаковыми числами(!).
Принцип выполнения многофункциональных вычислений

## Slide 47: Многофункциональные вычисления
Первый операнд АЛУ – Reg0..Reg3, второй операнд АЛУ – Reg4..Reg7.
Первый операнд Умножителя – Reg8..Reg11, второй операнд Умножителя – Reg12..Reg15.
Ограничения при размещении операндов для многофункциональных вычислений

## Slide 48: Регистровый файл
Порядок записи значений в регистры РФ в случае одновременного доступа (в одном такте)
Приоритетность записи значений в регистры РФ (если несколько операций записывают значение в один и тот же регистр):
- значение с шины DMD или из универсального регистра;
- значение с шины PMD ;
результат вычисления АЛУ;
результат вычисления Умножителя;
результат вычисления Сдвигателя.
Бит | Назначение
SRRFH | регистры № 4..7
SRRFL | регистры № 8..15
Переключение основных/альтернативных наборов регистров РФ в регистре управления MODE1:

## Slide 49: Системные регистры
Имя | Функции | Значение
Системные регистры процессора (Core Processor) |  | 
MODE1 | Регистр управления № 1 | 0x0000 0000
MODE2 | Регистр управления № 2 (и ID2-0) | 0xn000 0000
ASTAT | Флаги арифметического статуса ( и ножки FLAG3-0) | 0x00nn 0000
STKY | Липкие флаги статуса | 0x0540 0000
IRPTL | Регистр защелки прерывания | 0x0000 0000
IMASK | Маска прерывания | 0x0003
IMASKP | Указатель временной маски прерывания | 0x0000 0000
USTAT1 | Пользовательский регистр статуса № 1 | 0x0000 0000
USTAT2 | Пользовательский регистр статуса № 2 | 0x0000 0000
Системные регистры IOP-процессора |  | 
SYSCON | Регистр конфигурации | 0x0000 0010
SYSTAT | Регистр состояния (статуса) | 0x0000 0nn0
WAIT | Регистр параметров внешней памяти | 0x21AD 6B5A
VIRPT | Регистр вектора прерывания в многопроцессорной системе | 0x0002 0x0014
MSGRx | Регистры обмена сообщениями в многопроцессорной системе | не определен
BMAX, BCNT | Регистры параметров доступа к общей внешней шине | 0x0000 0000

## Slide 50: Системные регистры
Команды работы с битами системных регистров (Core Processor)
Операция (operation) | Назначение | Пример (нач. знач.: USTAT1 = 0xFFFF 0000)
SET | Установка битов | BIT SET USTAT1 0x0000 0200 (результат: USTAT1 = 0xFFFF 0200)
CLR | Сброс битов | BIT CLR USTAT1 0x8001 0100 (результат: USTAT1 = 0x7FFE 0000)
TGL | Инверсия битов | BIT TGL USTAT1 0x0020 0700 (результат: USTAT1 = 0xFFDF 0700)
XOR | Сравнение регистра | BIT TGL USTAT1 0xFFFF 0000 (результат: BTF = 1) BIT TGL USTAT1 0xFFFF 0001 (результат: BTF = 0)
TST | Тестирование битов | BIT SET USTAT1 0x0001 8000 (результат: BTF = 0) BIT SET USTAT1 0x0001 0000 (результат: BTF = 1)
BIT <operation> SysRegName Const

## Slide 51: Системные регистры
Работа с регистрами IOP-процессора
Rx = dm(SYSCON);
Rx = ...; // обработка, модификация
dm(SYSCON) = Rx;
Работа с регистрами IOP-процессора выполняется как с ячейками памяти.
Невозможны прямые операции с битами регистров IOP-процессора.
Способ модификации регистра IOP-процессора:

## Slide 52: Программный секвенсор ADSP-21060
Функции секвенсора
Архитектура секвенсора. Этапы выполнения инструкции
Переходы, вызовы подпрограмм, возвраты
Организация циклов
  Стеки, используемые при организации циклов
  Циклы по счетчику
  Циклы по арифметическому условию
  Ограничения при организации циклов
  Флаги состояния секвенсора
Кэш инструкций
  Архитектура кэша
  Пример влияния размещения сегментов в памяти на эффективность выполнения программы
"Работа выполнена в рамках реализации "Программы развития ФГОУ ВПО "Южный федеральный университет" на 2007-2010гг. ("Разработка образовательных контентов и ресурсов нового поколения").
Хусаинов Н.Ш.
Технологический институт Южного федерального университета в г.Таганроге, 2007г.

## Slide 53: Функции секвенсора
Выполнение инструкций в линейном порядке с инкрементом адреса выборки следующей команды.
Варианты нарушения линейного порядка следования инструкций:
переходы (условные и безусловные);
вызовы подпрограмм и возвраты (условные и безусловные);
вызовы обработчиков прерываний и возвраты (условные и безусловные);
- циклы;
- инструкция Idle.

## Slide 54: Архитектура секвенсора. Этапы выполнения инструкции
Адрес выполняемой (Execute) инструкции – регистр PC.
Адрес декодируемой (Decode) инструкции – регистр DADDR.
Адрес выбираемой (Fetch) инструкции – регистр FADDR.

## Slide 55: Архитектура секвенсора. Этапы выполнения инструкции

## Slide 56: Архитектура секвенсора. Этапы выполнения инструкции
Регистры программного секвенсора
Регистр | Содержимое | Разрядность | Прим.
FADDR | Адрес выбираемой из памяти инструкции | 24 | Только чтение
DADDR | Адрес декодируемой инструкции | 24 | Только чтение
PC | Адрес выполняемой инструкции | 24 | Только чтение
PCSTK | Содержимое верхней ячейки стека PC | 24 | 
PCSTKP | Указатель стека PC | 5 | 
LADDR | Содержимое верхней ячейки стека цикла | 32 | 
CURLCNTR | Содержимое верхней ячейки стека счетчика цикла | 32 | 
LCNTR | Число итераций следующего цикла | 32 | 

## Slide 57: Переходы и вызовы подпрограмм
При выполнении переходов, вызовов и возвратов выборка очередной инструкции выполняется по адресу, который не является следующим по счету за адресом предыдущей выборки.
При вызове подпрограммы дополнительно в стек Программного секвенсора (PC Stack) помещается адрес возврата.
При возврате из подпрограммы или из обработчика прерывания адрес возврата выталкивается из стека Программного секвенсора (при возврате из обработчика прерывания выполняются и дополнительные действия).
Переходы, вызовы подпрограмм, возвраты

## Slide 58: Переходы и вызовы подпрограмм
Переходы, вызовы и возвраты могут быть условными и безусловными:
IF cond jump Proc2; jump Proc2;
При переходах и вызовах режим адресации может быть прямой, косвенный, относительный:
call Proc3;
IF cond call (M12, I14);
jump (PC, 0x0004);
Переходы, вызовы и возвраты могут быть обычные и задержанные:
call Proc4; rts (db);
Переход может прерывать выполнение цикла.
jump Proc5 (LA);
Варианты выполнения

## Slide 59: Переходы и вызовы подпрограмм
Обычный («незадержанный») переход (вызов, возврат)
Недостаток – необходимость перезагрузки конвейера и потеря двух тактов.
Преимущество – понятность: порядок выполнения соответствует порядку записи.

## Slide 60: Переходы и вызовы подпрограмм
Задержанный переход (вызов, возврат)
Преимущество – отсутствует необходимость перезагрузки конвейера. Недостаток – усложнение программы.
Ограничение: в 2-х адресах за инструкцией задержанного перехода не могут находиться инструкции других переходов (вызовов, возвратов), команды работы со стеком Программного секвенсора (PC Stack), инструкции организации циклов (DO... UNTIL...), команда IDLE.

## Slide 61: Переходы и вызовы подпрограмм
Мнемоники условных инструкций

## Slide 62: Переходы и вызовы подпрограмм
Примеры использования условных инструкций
Условный переход (вызов, возврат):
IF EQ jump Proc2;
IF NE call Proc2 (db);
IF NOT SZ rts;
Условное выполнение :
IF LE R1=R1+R4;
IF GT F4=F8*F9, R2=dm(I7,m0);
IF TF call (M8,I15), ELSE R2=R2+R8;
Всегда истинное условие:
IF TRUE call Proc4;
Бесконечный цикл (всегда ложное условие):
DO Label UNTIL FOREVER;

## Slide 63: Организация циклов
Общие сведения
Процессор SHARC ADSP имеет механизм аппаратной поддержки циклов.
Проверка условия выхода из цикла проверяется за 3 такта до конца тела цикла, что позволяет избежать неверного выбора Fetch-адреса и дополнительных циклов для перезагрузки конвейера (для циклов длиной из 3-х и более инструкций).
Использование специализированных стеков Программного секвенсора позволяет использовать аппаратную поддержку циклов до 6 уровней вложенности.
Есть ограничения на использование команд переходов, вызовов и возвратов в конце тела цикла.
Особого внимания требует организация коротких циклов с выходом по арифметическому условию.

## Slide 64: Стеки, используемые при организации циклов
Занесение значений в вершины стеков выполняется инструкцией
DO LabelEndLoop UNTIL cond;
...
...
...
LabelEndLoop: ...
Выталкивание значений из вершин стеков выполняется автоматически при проверке условия выхода (если оно истинно) или при выполнении инструкции перехода с прерыванием цикла
jump LabelOutOfLoop (LA);
Стек | Наименование | Назначение (при организации циклов)
PC Stack | Стек Программного секвенсора | Адрес первой инструкции тела цикла
Loop Address Stack | Стек адреса цикла | Адрес последней инструкции цикла, код завершения, тип цикла
Loop Counter Stack | Стек счетчика цикла | Количество итераций до конца цикла

## Slide 65: Стеки, используемые при организации циклов
Глубина – 30 слов.
Разрядность – 24 бита.
Регистр PCSTK – содержит верхушку стека.
Указатель PCSTKP – содержит количество занятых ячеек в PC Stack.
PCSTKP=0, если стек пуст.
Стек Программного секвенсора (PC Stack)
PCSTK
Принудительные запись/выталкивание
PUSH PCSTK; POP PCSTK;
PSCTK = 0xUUUU UUUU;

## Slide 66: Стеки, используемые при организации циклов
Глубина – 6 слов.
Разрядность – 32 бита.
Регистр LADDR – содержит верхушку стека.
Если LADDR=0xFFFF FFFF, то стек адреса цикла пуст.
Стек адреса цикла (Loop Address Stack)
31 30 | 28 24 | 23 0
Код типа цикла: | Код завершения | Адрес последней инструкции тела цикла
«00»-арифм. «01» – по счетчику, 1 инструкция «02» – по счетчику, 2 инструкции «03» - по счетчику, 3 и более инструкций | Соответствует условию после UNTIL | 
LADDR

## Slide 67: Стеки, используемые при организации циклов
Глубина – 6 слов.
Разрядность – 32 бита.
Регистр CURLCNTR – содержит верхушку стека.
Если CURLCNTR=0xFFFF FFFF, то стек счетчика цикла пуст.
Регистр LCNTR находится «над вершиной» стека счетчика цикла. При выполнении команды Do...UNTIL его значение проталкивается в CURLCNTR
Стек счетчика цикла (Loop Counter Stack)
Принудительные запись/выталкивание в стеки адреса и счетчика циклов
LCNTR = value; POP LOOP;
LADDR = struct;
PUSH LOOP;
CURLCNTR
LCNTR

## Slide 68: Циклы по счетчику
Цикл по счетчику длиной 3 и более инструкций
PC | 0x101 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x106
DADDR | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x106 | 0x107
FADDR | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x106 | 0x107 | 0x108
 | ->PCSTK ->LAS ->SCS |  | CURLCNTR = 1 ? CURLCNTR-- | Нет |  |  | CURLCNT = 1 ? CURLCNTR— PCSTK-> LAS-> SCS-> | Да |  | 
0x100: ...
0x101: LCNTR = 2, DO EndLoop UNTIL LCE;
0x102: R1 = R1 + 1;
0x103: R2 = R2 – 1;
0x104: DM(I3,M8) = R1;
0x105: EndLoop: DM(I4,M1) = R2;
0x106: ...
Проверка условия выхода из цикла

## Slide 69: Циклы по счетчику
Цикл по счетчику длиной в 1 инструкцию из 3-х и более итераций
PC | 0x101 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x103
DADDR | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x103 | 0x104
FADDR | 0x103 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105
 | ->PCSTK ->LAS ->SCS | CURLCNTR = 3 ? CU RLCNTR-- (=4) | CURLCNTR = 3 ? CURLCNTR– (=3) | CURLCNT = 3 ? CURLCNTR=0xffffffff PCSTK->; LAS->; SCS-> |  |  | 
0x100: ...
0x101: LCNTR = 5, DO EndLoop UNTIL LCE;
0x102: EndLoop: DM(I4,M1) = R2;
0x103: ...
Проверка условия выхода из цикла

## Slide 70: Циклы по счетчику
Цикл по счетчику длиной в 1 инструкцию из 1-й итерации
PC | 0x101 | 0x102 | nop | nop | 0x103
DADDR | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x103 | 0x104
FADDR | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105
 | ->PCSTK ->LAS ->SCS | CURLCNTR = 1 ? CU RLCNTR=0xffffffff PCSTK->; LAS->; SCS-> |  |  | 
0x101: LCNTR = 1, DO EndLoop UNTIL LCE;
Цикл по счетчику длиной в 1 инструкцию из 2-х итераций
PC | 0x101 | 0x102 | 0x102 | nop | nop | 0x103
DADDR | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x103 | 0x104
FADDR | 0x103 | 0x102 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105
 | ->PCSTK ->LAS ->SCS | CURLCNTR = 1 ? CU RLCNTR-- (=1) | CURLCNTR = 1 ? CU RLCNTR=0xffffffff PCSTK->; LAS->; SCS-> |  |  | 
0x101: LCNTR = 2, DO EndLoop UNTIL LCE;
Цикл по счетчику из одной инструкции должен выполняться не менее 3-х раз чтобы избежать потерь производительности

## Slide 71: Циклы по счетчику
Цикл по счетчику длиной в 2 инструкцию из 2-х и более итераций
PC | 0x101 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x104
DADDR | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105
FADDR | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x106
 | ->PCSTK ->LAS ->SCS |  | CURLCNTR = 2 ? CURLCNTR– (=2) |  | CURLCNT = 2 ? CURLCNTR = 0xFFFFFFFF PCSTK->; LAS->; SCS-> |  |  | 
0x100: ...
0x101: LCNTR = 3, DO EndLoop UNTIL LCE;
0x102: DM(I4,M1) = R1;
0x103: EndLoop: DM(I4,M1) = R2;
0x104: ...
Проверка условия выхода из цикла

## Slide 72: Циклы по счетчику
Цикл по счетчику длиной в 2 инструкции из 1-й итерации
PC | 0x101 | 0x102 | 0x103 | nop | nop | 0x104
DADDR | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105
FADDR | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x106
 | ->PCSTK ->LAS ->SCS |  | CURLCNTR = 1 ? CU RLCNTR=0xffffffff PCSTK->; LAS->; SCS-> |  |  | 
0x100: ...
0x101: LCNTR = 1, DO EndLoop UNTIL LCE;
0x102: DM(I4,M1) = R1;
0x103: EndLoop: DM(I4,M1) = R2;
0x104: ...
Цикл по счетчику из двух инструкций должен выполняться не менее 2-х раз чтобы избежать потерь производительности

## Slide 73: Циклы по счетчику
Примеры неоптимальной и оптимальной организации цикла по счетчику
I0 = A; M0 = 1; I8 = B; M8 = 1;
...
MRF = 0;
R1 = 0;
R2 = 0;
LCNTR = N, DO LabelEndLoop UNTIL LCE;
R1 = DM(I0,M0), R2 = PM(I8,M8);
LabelEndLoop: MRF = MRF + R1*R2 (SSI);
R0 = MR0F;
Задание.
Даны массивы А и В одинаковой размерности (N элементов).
Вычислить:
Количество тактов: 3*1 + 1*1 + (2*2 + (N-2)*1 + N*1) + 1*1 = 2*N+7
Выполняется «лишнее» чтение из памяти с дополнительным сдвигом указателей
Неоптимальная организация цикла - 1

## Slide 74: Циклы по счетчику
Примеры неоптимальной и оптимальной организации цикла по счетчику
I0 = A; M0 = 1; I8 = B; M8 = 1;
...
MRF = 0;
R1 = 0;
R2 = 0;
LCNTR = N+1, DO LabelEndLoop UNTIL LCE;
LabelEndLoop: MRF = MRF + R1*R2 (SSI), R1 = DM(I0,M0), R2 = PM(I8,M8);
R0 = MR0F;
Количество тактов: 3*1 + 1*1 + (3*2 + (N-2)*1) + 1*1 = N+9
Выполняется «лишнее» чтение из памяти с дополнительным сдвигом указателей
Неоптимальная организация цикла - 2

## Slide 75: Циклы по счетчику
Примеры неоптимальной и оптимальной организации цикла по счетчику
I0 = A; M0 = 1; I8 = B; M8 = 1;
...
MRF = 0, R1 = DM(I0,M0), R2 = DM(I8,M8);
LCNTR = N-1, DO LabelEndLoop UNTIL LCE;
LabelEndLoop: MRF = MRF + R1*R2 (SSI), R1 = DM(I0,M0), R2 = PM(I8,M8);
R0 = MRF + R1 * R2 (SSI);
Количество тактов: 1*2 + 1*1 + (2*2 + (N-3)*1) + 1*1 = N+5
«Лишнее» чтение из памяти с дополнительным сдвигом указателей не выполняется
Оптимальная организация цикла

## Slide 76: Циклы по счетчику
Примеры неоптимальной и оптимальной организации цикла по счетчику
I0 = A; M0 = 1; I8 = B; M8 = 1;
...
F8 = 0;
LCNTR = N, DO LabelEndLoop UNTIL LCE;
R1 = DM(I0,M0), R2 = PM(I8,M8);
F3 = F1 * F2;
LabelEndLoop: F8 = F8 + F3;
DM(...) = R8;
Задание.
Даны массивы вещественных чисел А и В одинаковой размерности (N элементов).
Вычислить:
Количество тактов: 1*1 + 1*1 + (1*2 + (N-1)*1 + 2*N*1) + 1*1 = 3*N+4
Неоптимальная организация цикла

## Slide 77: Циклы по счетчику
Примеры неоптимальной и оптимальной организации цикла по счетчику
I0 = A; M0 = 1; I8 = B; M8 = 1;
...
R1 = DM(I0,M0), R4 = PM(I8,M8);
F8 = F1*F4, R1 = DM(I0,M0), R4 = PM(I8,M8);
F12 = F1*F4, R1 = DM(I0,M0), R4 = PM(I8,M8);
LCNTR = N-3, DO LabelEndLoop UNTIL LCE;
LabelEndLoop: F12 = F1*F4, F8 = F8+F12, R1 = DM(I0,M0), R4 = PM(I8,M8);
F12 = F1*F4, F8 = F8+F12;
F8 = F8 + F12;
DM(...) = R8;
Количество тактов: 1*2 + 1*2 + 1*2 + 1*1 + (3*2 + (N-6)*1) + 1*1 + 1*1 + 1*1 = N+10
Оптимальная организация цикла

## Slide 78: Циклы по арифметическому условию
Цикл по арифм. условию длиной 3 и более инструкций
PC | 0x101 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x106
DADDR | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x106 | 0x107
FADDR | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x106 | 0x107 | 0x108
 | ->PCSTK ->LAS ->SCS |  | AZ ? | Нет |  |  | AZ ? PCSTK->; LAS->; SCS-> | Да |  | 
0x100: R1 = 2;
0x101: DO EndLoop UNTIL EQ;
0x102: R1 = R1 - 1;
0x103: R2 = R2 + R6;
0x104: DM(I3,M8) = R1;
0x105: EndLoop: DM(I4,M1) = R2;
0x106: ...
Проверка условия выхода из цикла

## Slide 79: Циклы по арифметическому условию
Сложности в организации короткого (1-2 инструкции) цикла по арифметическому условию - 1
PC | 0x101 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x103
DADDR | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x103 | 0x104
FADDR | 0x103 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105
 | ->PCSTK ->LAS ->SCS | AZ ? (R1=2) | AZ ? (R1=1) | AZ ? (R1=0) | AZ ! (R1=-1) PCSTK->; LAS->; SCS-> | (R1=-2) | (R1=-3) | 
0x100: R1 = 3;
0x101: DO EndLoop UNTIL EQ;
0x102: EndLoop: R1 = R1 - 1;
0x103: ...
Проверка условия выхода из цикла
Условие выхода из цикла проверяется в начале процессорного такта.
Значение флага AZ устанавливается по результатам выполнения операции АЛУ в конце процессорного такта.
Выполняются дополнительные итерации цикла.

## Slide 80: Циклы по арифметическому условию
Сложности в организации короткого (1-2 инструкции) цикла по арифметическому условию - 2
PC | 0x101 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x104
DADDR | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x103 | 0x104 | 0x105
FADDR | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x103 | 0x103 | 0x104 | 0x105 | 0x106
 | ->PCSTK ->LAS ->SCS |  | AZ ? (R1=1) | AZ-const | AZ ? (R1=0) | AZ-const | AZ ? (R1=-1) PCSTK->; LAS->; SCS-> |  | (R1=-2) | 
0x100: R1 = 2;
0x101: DO EndLoop UNTIL EQ;
0x102: R5 = DM(I1,M2);
0x103: EndLoop: R1 = R1 - 1;
0x104: ...
Проверка условия выхода из цикла
Условие выхода из цикла проверяется в начале процессорного такта.
Значение флага AZ устанавливается по результатам выполнения операции АЛУ в конце процессорного такта.
Выполняются дополнительные итерации цикла.

## Slide 81: Циклы по арифметическому условию
Сложности в организации короткого (1-2 инструкции) цикла по арифметическому условию - 3
PC | 0x101 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102
DADDR | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x102 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103
FADDR | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x103 | 0x103 | 0x102 | 0x103 | 0x102
 | ->PCSTK ->LAS ->SCS |  | AZ ? (R1=1) AZ = 0 | AZ = 0 | AZ ? (R1=0) AZ = 1 | AZ = 0 | AZ ? (R1=-1) AZ = 0 | AZ = 0 | AZ ? (R1=-2) AZ = 0 | AZ = 0
0x100: R1 = 2; R5 = 6;
0x101: DO EndLoop UNTIL EQ;
0x102: R5 = R5 + 1;
0x103: EndLoop: R1 = R1 - 1;
0x104: ...
Проверка условия выхода из цикла
Значение флага AZ, проверяемого в начале цикла выполнения инструкции 0x103, изменяется инструкцией 0x102.
Возможно получение бесконечного цикла.

## Slide 82: Ограничения при организации циклов
Вложенные циклы не могут заканчиваться на одной и той же инструкции.
Для предотвращения потерь производительности циклы по счетчику из одной инструкции должны иметь не менее 3-х итераций, а из двух инструкций – не менее 2-х итераций.
«Короткие» циклы не должны содержать никакие команды перехода, вызова и возврата.
Последние 3 инструкции любого цикла не должны содержать никакие команды перехода, вызова и возврата. В противном случае цикл может быть отработан некорректно. Единственное исключение – «незадержанный» вызов подпрограммы CALL и возврат RTS с модификатором (LR).

## Slide 83: Флаги состояния секвенсора
Флаг | Описание | Когда устанавливается | Прим.
PCFL | Стек PC Stack полон | Когда в стек записывается слово № 29 (из 30-х возможных) | не липкий
PCEM | Стек PC Stack пуст |  | не липкий
SSOV | Переполнение стека статуса | Когда заносится слово в полный стек | липкий
SSEM | Стек статуса пуст |  | не липкий
LSOV | Переполнение стека адреса и счетчика цикла | Когда заносится слово в полный стек | липкий
LSEM | Стеки адреса и счетчика цикла пусты |  | не липкий
Флаги состояния стеков Программного секвенсора в регистре STKY

## Slide 84: Кэш инструкций
Принцип работы кэша
Кэш инструкций – ассоциативный кэш с местом для хранения 32-х инструкций, «прозрачный» для программиста.
Процессор кэширует только те инструкции, выборка которых из PM-памяти конфликтует с обращением к данным в PM:
PC => 0x101: R1 = R2 + R3, R2 = PM(I8,M9);
Decode => 0x102: R4 = 0;
Fetch => 0x103: R5 = R2*R4;
При выборке инструкции процессор всегда сначала обращается за инструкцией в кэш, а при кэш-промахе – в PM-память, вызывая дополнительный цикл на выборку инструкции.

## Slide 85: Архитектура кэша
Выбор набора осуществляется по младшим 4 битам адреса инструкции. В поле Address хранятся только старшие 20 битов адреса инструкции.
Бит LRU (Least Recently Used) – показывает более редко используемую инструкции в наборе (кандидат на замещение новой инструкцией).
Бит Valid Bit показывает наличие реальных данных в каждой строке набора.
Кэш может быть заморожен (бит CAFRZ в регистре MODE1) или выключен (бит CADIS в регистре MODE1).

## Slide 86: Пример влияния размещения сегментов в памяти на эффективность выполнения программы
Три инструкции, выполняющие обращение к PM-памяти и вызывающие конфликт доступа к памяти. Кэшируемые инструкции (0xYYY3), попадают в один набор (№ 3) кэша, что приводит к постоянному замещению самой «старой» инструкции на новую.
Как следствие – кэш неэффективен.
Решение – сдвинуть сегменты в памяти друг относительно друга, чтобы «проблемные» инструкции приходились на разные наборы кэша.
0x0100: LCNTR=1024, DO tight UNTIL LCE;
0x0101: R0=DM(I0,M0), PM(I9,M9);
0x0102: R1 = R0-R15;
0x0103: IF EQ CALL sub;
0x0104: F2 = FLOAT R1;
0x0105: F3 = F2 * F2;
0x0106: tight: F3 = F3 + F4;
...
0x0200: sub: R1 = R13;
0x0201: R14 = PM(I9,M9);
0x0202: R6 = R6 + 1;
0x0203: R7 = PASS R12;
...
0x0211: PM(I9,M9) = R12;
0x0212: R4 = R4-1;
0x0213: R7 = R5+R6;
...
0x021F: rts;