## Slide 1: Пример разработки программы обработки сигнала для ADSP-21060
Способы организации обработки сигнала
Входные и выходные данные для данного примера
Пример 1. Поэлементная обработка сигнала
  Организация буферов и указателей
  Пример программного кода
  Расчет предельной допустимой частоты дискретизации входного сигнала
Пример 2. Покадровая обработка сигнала
  Организация буферов и указателей
  Пример программного кода
  Оптимизация программы
  Расчет предельной допустимой частоты дискретизации входного сигнала

## Slide 2: Способы организации обработки сигнала
Поэлементная обработка - каждый раз при поступлении нового отсчета сигнала выполняется обработка N последних отсчетов и формирование очередного отсчета выходного сигнала.
Задержка в формировании выходного отсчета составляет [интервал_между_отсчетами]
Покадровая обработка – поступающие отсчеты накапливаются в буфере. По заполнению буфера (N отсчетов) вызывается процедура его обработки, во время выполнения которой продолжается прием/передача данных.
Задержка в формировании выходного отсчета составляет [2*N*интервал_между_отсчетами]

## Slide 3: Входные и выходные данные для рассматриваемых примеров
Ввод-вывод имитируется через файл с помощью потоков (streams) в среде отладки VisualDSP++.
Входные данные читаются из отображаемого во внешнюю память порта ввода/вывода.
Выходные данные записываются в отображаемый во внешнюю память порт ввода/вывода.
Чтение/запись значений – через одинаковые интервалы времени в соответствии с частотой дискретизации сигнала (по прерываниям от таймера).

## Slide 4: Пример 1. Поэлементная обработка сигнала. Организация буферов и указателей

## Slide 5: Пример 1. Поэлементная обработка сигнала. Пример программного кода
/*********************************************************/
/* Реализация простейшего фильтра с обработкой данных во */
/* временной области. Находится сумма поэелемнтных */
/* произведений двух массивов */
/********************************************************/
#include "def21060.h"
// Размер апертуры фильтра
#define N 4
// Делитель для нормирования (при целых коэффициентах)
#define Shift -2
/*******************************************************/
.SECTION/DM dm_data;
.VAR buffer[N]; // Буфер для накопления вх.сигнала
.SECTION/PM pm_data;
.VAR coefs[N]="coefs.dat"; // Массив коэффициентов фильтра
/******************************************************/
// Объявляем отображаемые в памяти порты ввода (res_in) и
// вывода (res_out). В LDF-файле они находятся во внешней // памяти в Bank # 0
/*******************************************************/
.SECTION/DM dm_port1;
.VAR res_in;
.VAR res_out;
.GLOBAL res_in;
.GLOBAL res_out;
/*********************************************************/
// RESET Interrupt Service
/*********************************************************/
.SECTION/PM pm_rsti;
nop; jump start; nop; nop;
/*********************************************************/
// Обработчик прерывания от таймера. Берет значение из
// входного порта и дописывает во входной буфер
/*********************************************************/
.SECTION/PM timer_hi;
jump ComputeFilter (DB);
R3 = DM(res_in);
DM(I7, 1) = R3;
nop;
/*********************************************************/
// Инициализация
/*********************************************************/
.SECTION/PM pm_code;
start:
// Круговой буфер входного сигнала (текущего фрагмента)
B7 = buffer;
L7 = @buffer;
M7 = 1;
// Круговой буфер коэффициентов фильтра
B15 = coefs;
L15 = @coefs;
M15 = 1;
R4 = Shift; // Для деления накопленной суммы
// Минимальный период таймера для нормальной работы
TPeriod = ???; // Посчитать!
TCount = ???;
bit set MODE1 IRPTEN; // Разрешаем прерывания
bit set MODE2 TIMEN; // Включаем таймер
bit set IMASK TMZHI; // Размаскируем таймер
// Бесконечный цикл для обработки событий
wait: idle;
jump wait; // возврат после обработки прерывания
/******************************************************/
// Вычислительная процедура для обработки целых чисел с
// числом коэффициентов, являющимся степенью 2
/******************************************************/
ComputeFilter:
MRF=0, R2=DM(I7,M7), R1=PM(I15,M15);
LCNTR=N-1, DO outsample UNTIL LCE;
outsample: MRF=MRF+R2*R1 (UUI), R2=DM(I7,M7), R1=PM(I15,M15);
rti (DB), R2=MRF+R2*R1 (UUI);
R0 = ASHIFT R2 BY R4;
DM(res_out) = R0; // Зависит от WS !
/******************************************************/

## Slide 6: Пример 1. Поэлементная обработка сигнала. Расчет предельной допустимой частоты дискретизации входного сигнала
Fmax = 1 / (To * S)
где:
Fmax – максимальная частота дискретизации входного сигнала;
To – количество процессорных тактов в цикле обработки одного отсчета;
S – время одного процессорного такта.

## Slide 7: Пример 2. Покадровая обработка сигнала. Организация буферов и указателей

## Slide 8: Пример 2. Покадровая обработка сигнала. Пример программного кода
#include "def21060.h"
#define F 16
#define ShiftF -4
//*************************************************************
.SECTION/DM dm_data;
.VAR in_port[F]; // Input Discretes From Port res_in
.VAR in_buffer[F]; // Source Values for Computing
//**************************************************************
.SECTION/PM pm_data;
.VAR out_buffer[F]; // Result Values of Computing
.VAR out_port[F]; // Data for Output from res_out
//**************************************************************
.SECTION/DM dm_port;
.VAR res_in;
.VAR res_out;
.GLOBAL res_in, res_out;
//**************************************************************
// Reset Interrupt Service ************************************
.SECTION/PM pm_rsti;
nop; jump start; nop; nop;
//**************************************************************
// Timer Interrupt Service ************************************
.SECTION/PM timer_hi;
R7 = DM(res_in); // Read Value From Port
rti (DB);
DM(I7,M0)=R7, R7=PM(I15,M8);
DM(res_out) = R7; // Write Value to Port
//**************************************************************
// Next Frame has been accumulated ***************************
.SECTION/PM full_prt;
R8=DM(I6,M0), R9=PM(I13,M8);
LCNTR=F-1, DO end_loop UNTIL LCE;
DM(I5,M0)=R8, PM(I14,M8)=R9;
end_loop: R8=DM(I6,M0), R9=PM(I13,M8);
jump Compute (db);
DM(I5,M0)=R8, PM(I14,M8)=R9;
bit clr STKY CB7S; // Reset I7 flag
//**************************************************************
.SECTION/PM pm_code;
start:
R7 = @in_buffer; // All Buffers Have Same Lengths
// Set Pointers To Buffers
R0 = in_port;
R1 = in_buffer;
call InitPointers (db);
R14 = out_buffer;
R15 = out_port;
// DAG1's & DAG2's modifiers
M0 = 1; M8 = 1;
// Shift Count
R15 = ShiftF;
// Set Timer
TPeriod = ??????????
TCount = ???????????
// Enable Interrupts and Timer
bit set IMASK TMZHI | CB7I; // TimerHi & CurBuf # 7 Itrp
bit set MODE1 NESTM | IRPTEN; // Nested & Global Itrp
bit set MODE2 TIMEN; // Set On Timer
// Infinite Cycle
wait: idle;
jump wait;
//**************************************************************
// Init Pointers To Buffers**************************************
InitPointers :
// in_port & in_buffer Pointers
B7 = R0; L7 = R7;
B6 = R0; L6 = R7;
B5 = R1; L5 = R7;
B4 = R1; L4 = R7;
// out_port & out_buffer Pointers
B12 = R14; L12 = R7;
B13 = R14; L13 = R7;
B14 = R15; L14 = R7;
rts (db);
B15 = R15; L15 = R7;
//*************************************************************
// Processing...*************************************************
Compute:
R2=DM(I4,M0); // R2=in_buffer[0]
R4 = PASS R2, R5=R2; // R4=R5=R2
R6 = PASS R2, R2=DM(I4,M0); // Sum=R2, R2=in_buffer[1];
LCNTR=F-1, DO lp_one UNTIL LCE;
R4=MAX(R4,R2); // R4 - Max Value
R5=MIN(R5,R2); // R5 - Min Value
lp_one: R6=R6+R2, R2=DM(I4,M0); // R6 - in_buffer's Sum
R6=ASHIFT R6 BY R15, R2=DM(M1,I4);
// R4 - Max Value of Buffer, R5 - Min Value of Buffer
LCNTR=F-1, DO lp_two UNTIL LCE;
R14=R6-R2, R2=DM(I4,M0); // Compare CurValue - Mean
IF GE PM(I12,M8)=R5; // Change Cur by Min Value
lp_two: IF LT PM(I12,M8)=R4; // Change Cur by Max
// Last Iteration
R14=R6-R2; // Compare CurValue -Mean
rti (db);
IF GE PM(I12,M8)=R5; // Change Cur by Min IF LT PM(I12,M8)=R4; // Change current by Max
//***************************************************

## Slide 9: Пример 2. Покадровая обработка сигнала. Оптимизация программы
include "def21060.h"
#define F 16
#define ShiftF -4
//*******************************************************
.SECTION/DM dm_data;
.VAR in_port[F]; // Input Discretes From Port res_in
.VAR in_buffer[F]; // Source Values for Computing
//*******************************************************
.SECTION/PM pm_data;
.VAR out_buffer[F]; // Result Values of Computing
.VAR out_port[F]; // Data for Output from res_out
//*******************************************************
.SECTION/DM dm_port;
.VAR res_in;
.VAR res_out;
.GLOBAL res_in, res_out;
//*******************************************************
// Reset Interrupt Service ****************************
.SECTION/PM pm_rsti;
nop; jump start; nop; nop;
//*******************************************************
// Timer Interrupt Service *****************************
.SECTION/PM timer_hi;
R7 = DM(res_in); // Read Value From Port
rti (DB);
DM(I7,M0)=R7, R7=PM(I15,M8);
DM(res_out) = R7; // Write to Port
//******************************************************
// Next Frame has been accumulated ********************
.SECTION/PM full_prt;
jump Compute (DB);
bit tgl MODE1 SRD1H | SRD2H; // Change Set
bit clr STKY CB7S; // Reset I7 flag
//****************************************************
.SECTION/PM pm_code;
start:
R7 = @in_buffer; // All Buffers Have Same Lengths
// Set Primary Pointers To Buffers
R0 = in_port; R1 = in_buffer;
call InitPointers (db);
R14 = out_buffer; R15 = out_port;
M0 = 1; M8 = 1; // DAG1's & DAG2's modifiers
// Set Alternative Pointers To Exchanged Buffers
bit set MODE1 SRD1H | SRD2H;
R1 = in_port; R0 = in_buffer;
call InitPointers (db);
R15 = out_buffer; R14 = out_port;
M0 = 1; M8 = 1; // DAG1's & DAG2's modifiers
// Set Primary Pointers for Start
bit clr MODE1 SRD1H | SRD2H;
// DAG1's & DAG2's modifiers
M0 = 1; M8 = 1;
R15 = ShiftF; // Shift Count
TPeriod = 0x20; // Set Timer
TCount = 0x20;
// Enable Interrupts and Timer
bit set IMASK TMZHI | CB7I; // TimerHi&CurBuf#7
bit set MODE1 NESTM | IRPTEN; // Nested & Global
bit set MODE2 TIMEN; // Set On Timer
// Infinite Cycle
wait: idle;
jump wait;
//*******************************************************
// Init Pointers To Buffers********************************
InitPointers :
// in_port & in_buffer Pointers
B7 = R0; B4 = R1;
L7 = R7; L4 = R7;
// out_port & out_buffer Pointers
B12 = R14; B15 = R15;
rts (db);
L12 = R7; L15 = R7;
//*************************************************************
// Processing...************************************************
Compute:
R2=DM(I4,M0); // R2=in_buffer[0]
R4 = PASS R2, R5=R2; // R4=R5=R2
R6 = PASS R2, R2=DM(I4,M0); // Sum=R2, R2=in_buffer[1];
LCNTR=F-1, DO lp_one UNTIL LCE;
R4=MAX(R4,R2); // R4 - Max Value
R5=MIN(R5,R2); // R5 - Min Value
lp_one: R6=R6+R2, R2=DM(I4,M0); // R6 - in_buffer's Sum
R6=ASHIFT R6 BY R15, R2=DM(M1,I4);
// R4 - Max Value of Buffer, R5 - Min Value of Buffer
LCNTR=F-1, DO lp_two UNTIL LCE;
R14=R6-R2, R2=DM(I4,M0); // Compare CurValue - Mean
IF GE PM(I12,M8)=R5; // Change Cur by Min Valuel
p_two: IF LT PM(I12,M8)=R4; // Change Cur by Max
// Last Iteration
R14=R6-R2; // Compare CurValue -Mean
rti (db);
IF GE PM(I12,M8)=R5; // Change Cur by Min IF LT PM(I12,M8)=R4; // Change current by Max
//**************************************************

## Slide 10: Пример 2. Покадровая обработка сигнала. Расчет предельной допустимой частоты дискретизации входного сигнала
Fmax = N / ((To * N + Po) * S)
где:
Fmax – максимальная частота дискретизации входного сигнала;
To – количество процессорных тактов в цикле обработки прерывания от таймера;
Po – количество процессорных тактов в цикле обработки одного буфера (без учета прерываний от таймера);
S – время одного процессорного такта.